建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称:五台山2017年四好农村路建设项目

畅返不畅公路改造工程（台怀镇）

建设单位（盖章）：忻州市五台山风景名胜区国信

城市建设管理有限公司

编制日期:2018年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 五台山2017年四好农村路建设项目畅返不畅公路改造工程（台怀镇） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州市五台山风景名胜区国信城市建设管理有限公司 |
| 法人代表 | 张璟宏 | 联系人 | 马俊荣 |
| 通讯地址 | 忻州市五台山风景名胜区国信城市建设管理有限公司 |
| 联系电话 | 18734852483 | 传真 | // | 邮政编码 | 035500 |
| 建设地点 | 五台县台怀镇 |
| 立项审批部门 | // | 批准文号 | // |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别 及代码 | E4812公路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 22760 | 绿化面积 (平方米) | // |
| 总投资 (万元) | 1400 | 其中：环保投资 (万元) | 183.6 | 环保投资占总投资比例 | 13.1% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 农村公路是保障农民群众生产生活的基本条件，是农业和农村发展的先导性、基础性设施，是社会主义新农村建设的重要支撑，加快推进农村公路建管养运协调可持续发展，加快推进农村公路提质增效、科学发展，为加快农业现代化和实现全面建成小康社会目标奠定良好基础，到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路（简称“四好农村路”）的总目标，是深入贯彻落实党中央、国务院对“三农”工作部署和习近平总书记对农村公路的重要指示精神的要求。 五台县农村道路由于建设时间较早，在早期设计时部分路段曲线长度不达标，且随着各农村道路交通量的持续快速增长，加之长时间运营，各农村道路路面出现了不同程度的龟裂、车辙、坑槽、横向裂缝、沉陷、修补后重新破损等病害，同时沿线边坡不同程度存在滑塌、碎落、水毁等病害，上述不良情况导致了道路通行能力低，环境污染严重，为保证五台县各农村道路的安全畅通运营，急需对其进行改造处治，同时对于未通道路的村庄新建道路，满足日常出行需求。 二、项目选线可行性分析 1、五台山风景名胜区总体规划（2017-2030）符合性分析 五台山风景名胜区总体规划（2017-2030）见附图5，由图可知本项目位于五台山风景名胜区一级保护区，属于车行游览路，符合五台山风景名胜区总体规划要求。 2、“三线一单”的控制要求符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1，由表可知本项目符合“三线一单”的有关要求。 表1 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 项目情况 相符性 生态保护 红线 1、五台山国家级风景名胜区 本项目位于五台山国家级风景名胜区一级保护区，属于规划的车行游览路，符合五台山风景名胜区总体规划要求，满足《风景名胜区条例》和《山西省五台山风景名胜环境保护条例》相关要求。 2、五台山国家森林公园 本项目位于五台山国家森林公园清水河上游森林景区，属于规划的车行游览路改造工程，符合《国家级森林公园管理办法》和《山西省森林公园管理办法》相关要求，对五台山国家森林公园影响较小。 3、五台山山地草甸自然保护区 本项目位于不在五台山山地草甸自然保护区内，不会对保护区产生影响。 4、山西省臭冷杉自然保护区 本项目不在山西省臭冷杉自然保护区范围内，不会对保护区产生影响。 5、五台山国家地质公园 本项目位于五台山国家地质公园二级保护区，属于规划的车行游览路改造工程，不会对沿线地质遗迹产生影响，符合《国家地质公园总体规划工作指南（试行）》相关要求，对五台山国家地质公园影响较小。 6、五台山世界自然文化遗产地 本项目位于台山世界自然文化遗产地提名地核心区和提名缓冲区，属于规划的车行游览路改造工程，符合《保护世界文化和自然遗产公约》相关要求，对五台山世界自然文化遗产地影响较小。 7、五台山国有林场 本项目位于五台山国有林场内的五台山林场，属于规划的车行游览路改造工程，符合《中华人民共和国森林法》相关要求，对五台山国有林场影响较小。 8、五台山风景名胜区水源地 本项目不位于五台山水源地保护区，属于五台山风景名胜区规划的车行游览路改造工程，不在水源地保护区内设置施工营地、材料场及临时厕所等工程，符合《中华人民共和国水污染防治法》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关要求，对五台山风景名胜区水源地影响较小。 符合 环境质量 底线 项目所处区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所产生大气污染主要集中在施工期。经分析可知，施工期做好防尘措施，可很大程度上降低施工期扬尘，施工期较短，随着施工期结束，上述各污染源也随之消失。故施工期各污染物的排放对环境的影响是短期且可逆的，因此项目施工期对环境空气影响较小，符合相关大气环境质量标准要求。 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目道路执行4a类声环境质量标准，经分析，本项目建设及运营期声环境质量达标。项目施工废水不外排，建筑垃圾全部送至五台县建筑垃圾填埋场。综上，本项目的建设符合环境质量底线。 符合 资源利用 上线 本项目主要用到石料、砂、砂砾、沥青、水泥等，项目建设区周边筑路材料均较为丰富，储量也比较丰富，材质能满足工程要求。沿线的水电资源较丰富。工程用水就近从沿线村镇提取，工程用电除施工单位自备发电设备外，可直接与电力部门协商解决。此外，项目影响区内公路网较为便利，区内有省道及多条县乡公路，筑路材料运输便利，可满足工程建设的需要。因此，项目建设符合资源利用上线的要求。本项目施工期采用材料主要为碎石、砂砾、沥青混合料、水泥、钢材、水等，资源消耗较少，利用率高。项目的建设具有改善区域环境空气、地表水环境质量、生态环境的作用。 符合 环境准入 负面清单 本项目属于景区车行游览路改造工程，在原有路基范围内进行，不属于环境污染型项目，对生态环境影响较小，符合五台山国家风景名胜区总体规划要求，满足生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线的管控要求，污染物满足达标排放，不涉及环境风险，符合环境准入条件。 符合 综上所述，从三线一单角度分析，本项目选址、建设可行。 三、环评开展 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第1号），本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”， 157 等级公路（项目应编制环境影响报告表。 2018年8月10日，忻州市五台山风景名胜区国信城市建设管理有限公司委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘、污染源调查等工作，在此基础上进行了详细的工程分析、资料整理、数据处理，对各环境要素进行了影响评价，针对环境问题提出了环境保护措施，在此基础上编制完成了《五台山2017年四好农村路建设项目畅返不畅公路改造工程（台怀镇）环境影响报告表》（报审本），现提交建设单位报请环保主管部门组织审查。2018年12月1日，五台山规划国土建设局主持召开了《五台山2017年四好农村路建设项目畅返不畅公路改造工程（台怀镇）环境影响报告表》技术审查会，评价单位根据专家意见认真修改，现提交《五台山2017年四好农村路建设项目畅返不畅公路改造工程（台怀镇）环境影响报告表》（报批本），并递交建设单位报请环保主管部门审批。 四、现有工程概况 1、现有道路概况 随着各农村道路交通量的持续快速增长，加之长时间运营，各农村道路路面出现了不同程度的龟裂、车辙、坑槽、横向裂缝、沉陷、修补后重新破损等病害，同时沿线边坡不同程度存在滑塌、碎落、水毁等病害，具体情况如表2所示。 表2 现有条道路现状及病害情况一览表 序号 项目名称 原路技术等级 旧路现状及病害 1 光明寺至西湾通村公路 等外线 原路为砼路面，宽度为6m-9.2m，旧砼路面有坑槽、断板、骨料裸露等病害，K0+000-K0+350段和K1+190-K1+430段需保持原路标高,K0+350~K1+190段可调整路面标高 2 西湾村至东台沟通村公路 等外线 路段一，原路为砼路面，宽3.5m，路基为砂砾路基，宽5m左右，部分路段有坑槽等病害； 路段二，原为砂砾路基、路面、没有路面结构,路基宽6-6.5m，路基较稳，稳定性好，线路顺畅 3 东庄村至妙德庵通村公路 等外线 原路为混凝土路面，宽窄不一致，为3.5-4m，路基宽5m左右，旧混凝土路面有坑糟、断板、起砂等病害 4 新坊通村公路 等外线 原路K0+000-K0+380段为混凝土路面上沓铺沥青路面，其中K0+000~K0+170段旧路面宽7.5m，两侧安装混凝土侧石，K0+170-K0+246段为殊像寺广场，广场为混凝土路面加铺沥青，广场面积1591.85m2。K0+246-0+380段段旧路面宽6m。全段沥青路面坑槽较多，路面网状龟裂，旧混凝土路面断板缝反射严重 K0+380~1+296段原为混凝土路面，宽4.5m路基，有坑槽、断板、骨料裸露等病害 5 清凉社通村公路路段一 等外线 原为混凝土路面，宽窄不一，窄处为4m，有坑槽、断板、脱皮等病害较严重。 原为混凝土路面，宽3.5m，路基宽4m左右，旧混凝土路面有坑槽骨料裸露等病害 清凉社通村公路路段二 等外线 原为砂石路基路面，无路面结构，路基宽4.5m左右，平纵线形较好，砂石路基较平整 6 车沟通村公路 等外线 原路为混凝土路面，K0+000~K0+066段旧混凝土路面较平整，有起砂、 骨料裸露等病害.K0+066-K0+310段，旧混凝土路面因埋设管道开挖，混凝土路面破坏，路面坑洼不平。K0+310-K0+638段，旧混凝土路面有起砂、坑槽等病害，但路面较平整，为旅游建筑区道路,宽度为5.6-10m，K0+638-K0+896段混凝土路面为原地段铺筑混凝土路面，路面排水不畅，混凝土路面宽4.5m，K0+896-K1+505段旧混凝土路面宽4.5-10m，旧路面有坑槽、骨料裸露等病害，大面较平整 7 兔沟至宽滩通村公路 等外线 原路为混凝土路面，宽3.5米，路基宽4米左右，旧路面骨料裸露断板，坑槽等病害 8 水草滩至宽滩通村公路 等外线 原路为混凝土路面，宽3.5米，路基宽4米左右，旧路面骨料裸露、断板、坑槽等病害 五、项目概况 1、建设项目基本情况 1）项目名称：五台山2017年四好农村路建设项目畅返不畅公路改造工程（台怀镇）。 2）建设单位：忻州市五台山风景名胜区国信城市建设管理有限公司。 3）建设地点： （1）光明寺至西湾通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇，起点位于光明寺村口接砂石线，终点位于西湾村，全长1.43公里。 （2）西湾至东台沟通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇。路段一，起点位于西湾村，终点位于东台沟村，长1.025公里；路段二，起点位于东台沟村，接路段一终点，终点位于东台沟村东北0.435公里，项目公路总长1.46公里。 （3）东庄至妙德庵通村公路：位于五山风景胜区台怀镇，起点位于东庄龙悦客找,终点位于妙德庵，全长3.663公里。 （4）新坊通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇，起点位于砂石线，途经新坊村，终点位于河北村西，全长1.296公里。 （5）清凉社通村公路：位于五台山风景名胜区台怀镇，本次改造的路段一，包含两段道路：第一段道路起点位于武警接待中心门口（即路线K0+960处），终点位于洞子村新旧混凝土路面接口处（即路线K2+178处），长1.218公里；第二段道路起点位于文殊洞庙北过水路面处（即K5+433处），终点位于庙沟村口（即K6+856.9），长1.424公里；路段二，起点位于文殊洞标志牌交叉口，终点位于铁瓦殿村，本次改造起点位于楼上村北交又路口处（即K3+423处），终点位于铁瓦殿村北（即路线终点K4+404），长0.981公里，项目公路全长3.623公里。 （6）车沟通村公路：位于五台山风景名胜区台怀镇，起点位于砂石线，终点位于五峰宾馆门前路面横向排水沟处，全长1.505公里。 （7）兔沟至宽滩通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇，起点位于宽滩通村公路K1+440处，终点位于兔沟村，全长2.684公里。 （8）水草滩至宽滩通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇，起点位于黄土嘴，途经水草滩，终点位于宽滩村北，全长5.640公里。 4）建设性质：改扩建。 5）工程投资及来源：1400万元。 2、建设地点及四邻关系 主要建设内容为路面工程、路基工程和桥涵工程，同时完善必要的排水设施、安保设施。主要工程内容一览表见表3： |

表3  主要工程内容一览表

| 工程内容 | 建（构）筑物名称 | 项目建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 路基工程 | 西湾村至东台沟通村公路 | 路段一：路基标准宽5.5米 路段二：拟定路面宽度4.5m，路基宽度为5.5m | 扩建 |
|  |  | 兔沟至宽滩通村公路 | 拟定路基标准宽5.5米，路床顶面铺筑15厘米厚，6.04米宽的砂砾垫层 | 扩建 |
|  |  | 水草滩至宽滩通村公路 | 拟定K0+000~K2+488段路基标准宽4.5m；K2+488~K5+640段路基标准宽5.5m，路床顶面铺15cm厚6.04m宽砂砾垫层 | 扩建 |
|  | 路面工程 | 光明寺至西湾通村公路 | K0+000-K0+350段和K1+190-K1+430段利用旧混凝土路面，采用挖补旧混凝土路面病害。 K0+350-K1+190段，利用旧混凝土路面强度，加铺15cm厚水泥稳定碎石找平基层，调整旧路面平整度，再加铺6米宽18cm厚混凝土路面，两侧各安装25cm宽的C25混凝土路缘石 | 改建 |
|  |  | 西湾村至东台沟通村公路 | 路段一：K0+000~K1+025段，共设计长718m，宽5.5m，平均厚15cm的水泥稳定碎石找平层铺筑18Cm厚混凝路面宽5.5m，路基宽5.5m 路段二：拟定路面结构为15cm厚砂砾垫层加18cm厚混凝土路面,砂砾垫层满铺路基，宽为6.04m，混凝土路面宽4.5m，两侧各培18cm厚，0.5m宽砂砾路肩，路基宽5.5m | 改建 |
|  |  | 东庄村至妙德庵通村公路 | K0+260-K1+180、K2+190-K3+663补修，旧混凝土路面槽，原路面作为新铺路面基层；K0+040~K0+260和K1+180-K2+190段路基标准宽度拟定为6m，K0+260-K1+180和K2+190~K3+500段路基标准宽度为5.5m，K3+500~K3+663段路基标准宽度拟定为4.5m | 改建 |
|  |  | 新坊通村公路 | K0+000-K0+360段路面为沥青混凝土路面，路面结构为18cm厚的水泥稳定碎石基层加5cm厚的沥青混凝土路面，其中K0+000-K0+170段沥青路面宽7m，两侧各安装0.25m宽的花岗岩平石，再两侧各加2m宽人行道，路基总宽度11.5m。K0+170-K0+246段为殊像寺广场，沥青面层总面积为1591.85m2，K0+246-K0+360段沥青路面宽为6m，两侧各浇C25混凝土路缘带，路基宽6.5m 2、K0+360-K1+296段为水泥混凝土路面，路面宽6m，两侧浇筑C25混凝土路缘带，路基宽6.5m，其中K0+360-K0+700段和K1+120-K1+296段为过村路段，路面结构为18cm厚水泥稳定碎石基层加18cm厚混凝土路面，K0+700-1+120段为旧混凝土路面上加铺18cm厚混凝土路面 | 改建 |
|  |  | 清凉社通村公路路段一 | K0+960~1+373、K+986-K2+178两段属旅游建筑区道路或过村路段，拟定路挖除旧路面结构，重新铺筑18cm厚水泥稳定碎石基层加18cm厚水泥混凝土路面，两侧安装花岗石平石或混凝土路缘石，K1+373~K1+986段改善路线纵断面，路面结构为18cm厚水泥稳定碎石基层加18cm厚水泥混凝土路面，两侧安装C25混凝土路缘石。 | 改建 |
|  |  | 清凉社通村公路路段二 | 拟定路基标准宽4.5m，拓宽整平路基，铺筑18cm厚4.5m宽混凝土路 | 改建 |
|  |  | 车沟通村公路 | 路面结构拟定为20cm厚水泥稳定碎石基层加5cm厚沥青跟凝土面层,基层宽5.5m、面层宽5m,两侧安装花岗岩平石 | 改建 |
|  |  | 兔沟至宽滩通村公路 | 拟定铺筑18厘米厚4.5米宽砼路面，两侧各培18厘米厚0.5米宽的砂砾路肩，路基宽5.5米 | 改建 |
|  |  | 水草滩至宽滩通村公路 | 拟定K0+000~K2+488段铺18cm厚4.5m宽混凝土路面，路基宽4.5m；K2+488~K5+640段铺18cm厚4.5m宽混凝土路面，两侧各培18cm厚0.5m宽的砂砾路肩 | 改建 |
|  | 交通工程及沿线设施 | 沿线村庄设置警示、限速及指示标志，设置里程碑、百米桩和公路界碑 | 新建 |
|  | 项目占地 | 本项目永久性占地面积为22760平方米 | 扩建 |
|  |  | 临时占地 | 临时物料堆场占用项目路面； 不单独设置施工营地，租用周边村庄村民房作为本项目施工人员暂住地 | // |
| 环保工程 | 大气 | 运营期：控制高排污类车型的上路时间和通行数量；加强绿化，对绿化带定期进行维护 | 新建 |
|  | 水 | 施工期：在施工场地内分别设一座临时沉淀池（5m3），废水处理后回用于施工场地洒水抑尘作业不外排 运营期：加强道路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤；桥涵段设置桥面径流收集系统及事故池 | 新建 |
|  | 噪声 | 施工期：合理安排施工时间，合理布置施工场地，选用低噪声施工设备，降低人为噪声，过村段施工高峰期设置声屏障 运营期：道路邻近区域噪声敏感建筑民房改作商用房，设置绿化带、减速带，设置禁鸣标志 | 新建 |
|  | 固废 | 施工期：加强管理，实现垃圾统一堆存，及时运往当地环卫部门制定的垃圾清运站、废路面、弃方等不在施工场地内长时间堆存，且分作可回收利用和不可利用处理，不可利用垃圾收集后及时运至五台县建筑垃圾填埋场填埋 | 新建 |
|  | 生态 | 施工期：尽量减少临时用地，施工结束后采取生态恢复措施； 桥涵段避开雨季施工，施工废弃泥浆经沉淀池泥浆池处置后回用，严禁直接排入河道。 运营期：在保持原有道路绿化前提下，加强绿化，与周围景观和谐，促进区域生态环境改善； | 新建 |

3、主要筑路材料及运输条件 根据建设单位提供资料，原辅材料全部外购，且施工现场不设沥青混凝土专用拌合站。 1）石料 石料料场主要分布在料场位于忻州，储量丰富。可大量加工块石、片石和碎石，以满足各种构造物和路面表、下面层、基层的需要，运距较近，交通较为便利。 2）砂、砂砾 中粗砂由忻州豆罗砂场提供，运输条件好。汾河洗砂场水洗砂的质量也较好，价格合理，也可根据工程需要选用。 3）工程用水、工程用电 沿线水系发达，工程用水可从河流就近取水，生活用水或特殊要求用水采用机井水。在施工前需检测水质是否含有不良化学成分，以免影响工程质量。工程用水需联系当地河道部门协商，也可考虑采用附近村庄的井水。 路线附近电力资源丰富，用电方便。本项目用电可直接与电力部门协商解决。 4）沥青、钢材、木材 项目所需沥青、钢材、木材可由忻州市购进，质量可以达到工程需要，运输比较便利。 4、占地概况及土石方平衡 1）永久占地 本项目占地面积为22760平方米，不涉及拆迁建筑物。 2）临时占地 物料堆场：项目不设专门的临时占地，临时物料堆场设置在项目旧路面中央。 施工营地：本项目施工期不单独设置施工营地，租用周边村庄民房作为本项目施工人员暂住地。 施工便道：本项目不专设施工便道。 取弃土场的设置：施工期不可再利用的建筑垃圾全部运送至五台县建筑垃圾填埋场填埋，本项目不设弃渣场、取土场。 临时弃渣：本项目施工期间旧路面挖除临时堆放在临时物料堆场内。 沥青搅拌站：施工现场不设沥青混凝土专用拌合站。 3）土石方平衡 项目土石方平衡见表4。施工期不可再利用的建筑垃圾全部运送至五台县建筑垃圾填埋场填埋，本项目不设弃渣场、取土场。 表4 土方平衡表 序号 项目名称 挖方（m3） 填方（m3） 借方（m3） 1 光明寺至西湾通村公路 5600 5600 2 西湾村至东台沟通村公路 7120 7120 3 东庄村至妙德庵通村公路 750 4 新坊通村公路 750 5 清凉社通村公路路段一 250 6 清凉社通村公路路段二 7 车沟通村公路 1250 8 兔沟至宽滩通村公路 600 9 水草滩至宽滩通村公路 750 六、工程技术标准 1、服务水平等级 根据对现有公路的交通量预测和使用功能，及现行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第3.4.2条规定，拟建项目设计采用服务水平不应低于四级。 2、设计速度及路基宽度 拟建项目设计速度、路基宽度见表5。 表5 设计速度及路基宽度表 序号 项目名称 技术等级 路基宽度 设计速度 路面类型 1 光明寺至西湾通村公路 四级 5.5 20km/h 沥青 2 西湾村至东台沟通村公路 四级 5.5 20km/h 沥青 3 东庄村至妙德庵通村公路 四级 5.5 20km/h 沥青 4 新坊通村公路 四级 5.5 20km/h 沥青 5 清凉社通村公路路段一 四级 5.5 20km/h 沥青 6 清凉社通村公路路段二 四级 5.5 20km/h 沥青 7 车沟通村公路 四级 5.5 20km/h 沥青 8 兔沟至宽滩通村公路 四级 5.5 20km/h 沥青 9 水草滩至宽滩通村公路 四级 5.5 20km/h 沥青 3、汽车荷载等级 路线路线平纵指标附合原路，维持原有路技术标准不变。根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）7.0.2规定，拟建项目汽车荷载等级为公路-Ⅱ级。本项目主要技术标准见表6。 表6 主要技术指标表 序号 指标名称 单位 采用值 1 公路等级 四级 2 设计速度 公里/小时 20 3 路基宽度 米 5.5/4.5 4 路面面层类型 沥青混凝土 七、工程内容 A.路面及路基工程 1、光明寺至西湾通村公路 1）道路平面设计 光明寺至西湾通村公路路线平面设计图见附图3。 2）路面工程 根据旧路状况，结合资金控制，拟定为采用两种方法改造：K0+000-K0+350段和K1+190-K1+430段利用旧混凝土路面，采用挖补旧混凝土路面病害；K0+350-K1+190段，利用旧混凝土路面强度，加铺15cm厚水泥稳定碎石找平基层，调整旧路面平整度，再加铺6米宽18cm厚混凝土路面，两侧各安装25cm宽的C25混凝土路缘石。路面结构图见下图。 2、西湾至东台沟通村公路 1）道路平面设计 新坊通村公路路线平面设计图见附图3。 2）路基工程 路段一：拟定路基标准宽5.5米，旧路基宽度不足5.5米的地段，能挖宽路段尽可能地挖宽，如需填筑拓宽路段采用砂砾填筑，提高路基强度，填筑困难地段设路基挡土墙，达到路基稳定的目的。填方断面图见下图。 路段二：拟定路面宽度4.5m，路基宽度为5.5m。 3）路面工程 路段一：原路基、路面部分地段有坑槽，为加强路基强度和整平路基K0+000~ K1+025段，共设计长718m，宽5.5m，平均厚15cm的水泥稳定碎石找平层铺筑18Cm厚混凝路面宽5.5m，路基宽5.5m。路面结构图见下图。 路段二：拟定路面结构为15cm厚砂砾垫层加18cm厚混凝土路面,砂砾垫层满铺路基，宽为6.04m，混凝土路面宽4.5m，两侧各培18cm厚，0.5m宽砂砾路肩，路基宽5.5m。路面结构图见下图。 3、东庄至妙德庵通村公路 1）道路平面设计 东庄至妙德庵通村公路路线平面设计图见附图3。 2）路基工程 根据原有道路状况，结合实际地形条件，最大限度拓宽路基路面。改善路线平面线形，提高道路指标，达到行车舒适、快捷，交通便利的目的，具体方案如下：K0+260~K1+180、K2+190~K3+663补修旧混凝土路面槽，原路面作为新铺路面基层；K0+040~K0+260和K1+180~K2+190段路基标准宽度拟定为6m，K0+260~K1+180和K2+190~K3+500段路基标准宽度为5.5m，K3+500~K3+663段路基标准宽度拟定为4.5m。 路基宽度达不到各段标准宽度的地段，采用填砂砾拓宽路基,路基的有关规范为标准。 K2+140~K3+63段，因原有线路纵断面有不顺适路段，故增加18cm厚5m宽水泥稳定碎石找平层。 3）路面工程 K0+000~K0+040段铺18cm厚平均宽9.2m的混凝土路面，两侧各浇筑15cm厚25cm宽的C25混凝土路缘带；K0+040~0+260、K1+180~K2+190段铺18cm厚5.5m宽的混凝土路面，两侧各浇筑15cm厚25cm宽的C25混凝土路缘带；K0+260~K1+180、K2+190~K3+500段铺18cm厚5m宽的混凝土路面两侧各浇筑15cm厚25cm宽的C25混凝土路缘带；K3+500~K3+663段铺18cm厚4.5m宽的混凝土路面。路面结构图见下图。 4、新坊通村公路 1）道路平面设计 新坊通村公路路线平面设计图见附图3。 2）路面结构 本次改造主要以路面为主，根据条件和环境需要，将路面分为两段设计： （1）K0+000~K0+360段路面为沥青混凝土路面，路面结构为18cm厚的水泥稳定碎石基层加5cm厚的沥青混凝土路面，其中K0+000~K0+170段沥青路面宽7m，两侧各安装0.25m宽的花岗岩平石，再两侧各加2m宽人行道，路基总宽度11.5m。K0+170~K0+246段为殊像寺广场，沥青面层总面积为1591.85m2，K0+246~K0+360段沥青路面宽为6m，两侧各浇C25混凝土路缘带，路基宽6.5m。 （2）K0+360~K1+296段为水泥混凝土路面，路面宽6m，两侧浇筑C25混凝土路缘带，路基宽6.5m，其中K0+360~K0+700段和K1+120~K1+296段为过村路段，路面结构为18cm厚水泥稳定碎石基层加18cm厚混凝土路面，K0+700-1+120段为旧混凝土路面上加铺18cm厚混凝土路面。 5、清凉社通村公路 1）道路平面设计 清凉社通村公路路线平面设计图见附图3。 2）路面工程 路段一：K0+960~1+373、K+986~K2+178两段属旅游建筑区道路或过村路段，拟定段，挖除旧路面结构，重新铺筑18cm厚水泥稳定碎石基层加18cm厚水泥混凝土路面，两侧安装花岗石平石或混凝土路缘石，K1+373~K1+986段改善路线纵断面，路面结构为18cm厚水泥稳定碎石基层加18cm厚水泥混凝土路面，两侧安装C25混凝土路缘石。 路段二：拟定路基标准宽4.5m，拓宽整平路基，铺筑18cm厚4.5m宽混凝土路面。 6、车沟通村公路 1）道路平面设计 车沟通村公路路线平面设计图见附图3。 2）路面工程 根据原有道路状况，结合实际地形条件，因地制宜进行道路改造，拟定K0+000-K0+066、0+310~K0+638、K0+896~K1+505三段旧混凝土路面较平整，并且病害较少，如果选择铺水泥混凝土路面，必会挖除全部旧路面，因该三段道路属旅游建筑区道路，路面高程受限，不能提高，为避免重复建设有效利用资金，拟定维修旧路病害，在旧混凝土路面上铺5cm厚的沥青混凝土路面，两侧安装花岗岩平石或侧石，K0+066~K0+310段旧混凝土路面已坏，路基路面就不平，K0+638~K0+896因路堤低洼，路基、路面排水不畅，路面淤积，受水浸泡，因此该两段道路重新设计乎纵路线，路面结构拟定为20cm厚水泥稳定碎石基层加5cm厚沥青跟凝土面层，基层宽5.5m、面层宽5m，两侧安装花岗岩平石。 7、兔沟至宽滩通村公路 1）道路平面设计 兔沟至宽滩通村公路路线平面设计图见附图3。 2）路基工程 拟定路基标准宽5.5米，路床顶面铺筑15厘米厚、6.04米宽的砂砾垫层 3）路面工程 拟定铺筑18厘米厚4.5米宽砼路面，两侧各培18厘米厚、0.5米宽的砂砾路肩，路基宽5.5米。 8、水草滩至宽滩通村公路 1）道路平面设计 水草滩至宽滩通村公路路线平面设计图见附图3。 2）路基工程 拟定K0+000~K2+488段路基标准宽4.5m；K2+488~K5+640段路基标准宽5.5m，路床顶面铺15cm厚6.04m宽砂砾垫层 3）路面工程 拟定K0+000~K2+488段铺18cm厚4.5m宽混凝土路面，路基宽4.5m；K2+488~K5+640段铺18cm厚4.5m宽混凝土路面,两侧各培18cm厚0.5m宽的砂砾路肩。 B.其他工程 1、防护工程 本项目根据建设规模及性质不同，在防护工程的设置上也做了相应的具体安排，由于车流量较少且有流量时间相对集中、原有路大多沿地形而建，主要考虑的防护工程大多集中在已经发生水毁、塌方等路段。 2、排水工程 由于沿线特殊的地形地貌，沟壑纵横，地形相对落差较大，在建设之初项目定位及相关因素的制约，大部分沿地形而建，对于技术指标没有较高的要求加之资金的短缺，大部分工程基本没有附属设施、排水设施、安全设施，故在运营多年后，由于该设施的缺失，造成如今的路基路面水毁严重。 主要排水工程以"施工便捷、质量保证"的思想理念、“引水出路，兼顾道路两侧农田灌溉"为主导充分考虑排水设施。 3、桥涵设计 涵洞工程：通过现场调查，原路涵洞较少，且普遍过水断面较小，淤积严重，雨季降水量过大，导致路基路面水毁严重。结合各条线实际地形条件，增设涵洞。 涵洞个别地方有边板水泥脱落与洞口破损现象，需要进行局部修复。针对涵洞结构洞内淤积物较多，洞身堵塞严重，排水不畅，确定处治方案为清除淤泥，疏通水道，确保洞口铺砌与上下游排水设施顺接，水槽坡道排水畅通。项目桥涵工程 4、交通工程及沿线设施 沿线范围内部分段落刚刚施工过或正在施工标志、护栏等安全设施，本项目此次改造仅对其需要设置但未设置标志、护栏、里程碑等的段落进行补充设计，同时根据实际情况对标线等安全设施进行重新设计。 本项目重点对农村公路的急弯陡坡、临水临崖公路安全隐患进行排查，治理现有公路安全隐患。改建、扩建公路建设项目也需充分考虑安全设施建设，切实做到同时设计、同时施工、同时投入使用。 1）标志 根据外业调查情况，本项目需要补充设置的标志主要有： （1）限速标志 在公路起终点、过村段、主要平交口等需要限制车辆速度的路段起点处设限制速度标志。 （2）交叉路口标志 设在平面交叉路口驶入路段的适当位置。 2）标线 路面标线主要包括车行道边缘线、路面中心线，减速带。 （1）车行道边缘线 车行道边缘线应设置于公路两侧紧靠车行道的硬路肩内，不得侵入车行道内，为白色热熔型标线，线宽15cm。 （2）路面中心线 在路基中线涂划黄色热熔型标线，线宽15cm。 3）护栏 在设置挡土墙路段和填方高度大于等于3.5m路段设置波形护栏和混凝土护栏。 4）平交道口标柱 平交道口标柱设置在公路沿线与乡村道路交叉口两侧，用来提醒车辆提高警惕，防范路口车辆突然出现造成意外。 5）里程碑、百米桩 路线前进方向右侧设置里程碑、百米桩，用以提示行车里程。 6）错车道 错车道选择位置应合理。施工应与主线同时进行。 C．项目工程量汇总 表7 光明寺至西湾通村公路主要工程数量 名称 单位 工程量 村镇标志牌 个 2 警示标志 个 7 Gr-B-4C波形护栏 m 36 示警桩 根 16 减速带 m/处 24/4 道口标注 根 16 挖除旧混凝土路面 m3 643.77 浆砌片石挡土墙 m3/m 47.56/41 15cm水稳碎石找平层 m3 2730 18cm水泥混凝土路面 m3 8998.7 18cm水泥混凝土路面 m3 7804.15 18cm厚砂砾路肩 m3 436 1-1.00m圆管涵 m/道 6.5/1 表8 西湾至东台沟通村公路主要工程数量 名称 单位 工程量 村镇标志牌 个 1 警示标志牌 个 1 警告标志牌 个 9 清除表土 m3 618 挖除旧混凝土路面 m3 18.9 借砂砾填筑 m3 504 整修路基 m3 540 浆砌片石挡土墙 m3/m 20.7/35 15cm厚砂砾垫层 m3 2813.44 15cm水稳碎石找平层 m3 3946.25 18cm水泥混凝土路面 m3 7804.15 18cm厚砂砾路肩 m3 436 1-1.00m圆管涵 m/道 6.5/1 表9 东庄至妙德庵通村公路主要工程数量 名称 单位 工程量 村镇标志牌 个 2 警示标志牌 个 2 警告标志牌 个 8 波形钢板护栏 m 1060 防护墩 m 102 挖除水泥混凝土路面 m3 661.5 借砂砾填筑 m3 1435.5 浆砌片石挡土墙 m3/m 1719.92/492 15cm厚砂砾垫层 m3 300 18cm水稳碎找平层 m2 7615 18cm水泥混凝土路面 m2 19637.24 C25混凝土路缘带 m3 262.5 1-0.5m圆管涵 m/道 23.5 1-1.0m圆管涵 m/道 32 表10 新坊通村公路主要工程数量 名称 单位 工程量 村镇标志牌 个 1 警示标志牌 个 1 指示标志牌 个 2 挖除水泥混凝土路面 m3 1653.6 挖除沥青混凝土路面 m3 63.75 挖路基土方 m3 399 借砂砾填筑 m3 1482 现浇混凝土边沟 m3/m 21.76/68 浆砌片石挡土墙 m3/m 141.84/41 15cm厚砂砾垫层 m3 688.67 挖土质路槽 m3 671.06 5cm沥青混凝土面层 m2 4132.68 18cm水稳碎石基层 m2 7738.09 18cm水泥混凝土路面 m2 5725.31 C25混凝土路缘带 m3 84.258 人行道荷兰砖 m2 598.4 表11 清凉社通村公路主要工程数量 名称 单位 工程量 警示标志牌 块 1 水泥混凝土护墩 m 44 挖除水泥混凝土路面 m3 863.6 挖路基土方 m3 185 借土方填筑 m3 130.2 借砂砾填筑 m3 1445 浆砌片石挡土墙 m3/m 96.78/57.5 20cm厚砂砾垫层 m3 240 18cm水稳碎石基层 m3 8392.25 18cm水泥混凝土路面 m3 18958.09 挖土路槽 m3 944.15 花岗岩平石 m3 24.78 表12 车沟通村公路主要工程数量 名称 单位 工程量 减速带 m 37 挖除水泥混凝土路面 m3 38.25 挖路基土方 m3 922 借砂砾填筑 m3 594 25cm水泥混凝土路面 m2 82.5 20cm水稳碎石基层 m2 2678.5 5cm沥青混凝土面层 m2 10628.61 20cm水泥混凝土基层 m2 468.75 花岗岩平石 m3 40.68 花岗岩侧石 m3 16.33 2cm厚水泥砂浆 m2 397.5 表13 兔沟至宽滩通村公路主要工程数量 名称 单位 工程量 村镇标志牌 块 1 指路标志牌 个 2 警告标志牌 块 8 清除表土 m3 2973 15cm厚砂砾垫层 m2 16691.36 挖土方 m3 556 借砂砾填筑 m3 21515 现浇混凝土边沟 m3/m 47.66/155 浆砌片石挡土墙 m3/m 242.76/85 18cm水泥混凝土路面 m2 12628.57 培砂砾路肩 m2 2684 6-1.0m圆管涵 m/道 6/1 1-1.0m圆管涵 m/道 6/1 1-0.75m圆管涵 m/道 18/3 1-0.5m圆管涵 m/道 30.5/5 4×1.2明板涵 m/道 14/2 4×10明板涵 m/道 7.5/1 表14 水草滩至宽滩通村公路主要工程数量 名称 单位 工程量 警告标志牌 块 31 警示标志牌 块 3 村镇标志牌 块 4 波形钢板护栏 m 64 清除表土 m3 1035 挖路基土方 m3 2639.8 利用土方填筑 m3 2227 借砂砾填筑 m3 29119 浆砌片石边沟 m3/m 264.6/560 浆砌片石挡土墙 m3/m 264.6/560 15cm厚砂砾垫层 m2 19758.08 18cm水泥混凝土路面 m2 26170 培砂砾路肩 m2 93152 1-1.0m圆管涵 m/道 12.2/2 2-1.0m圆管涵 m/道 11.5/2 1-0.75m圆管涵 m/道 33.5/5 2-0.75m圆管涵 m/道 6/1 1-0.5m圆管涵 m/道 6/1 2×1.2明板涵 m/道 7.5/1 4×1.2明板涵 m/道 14/2 4×10明板涵 m/道 7.5/1 八、预测交通量 根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定，本公路预测年限为建成后15年，交通量预测特征年为2019年、2025年、2030年、2033年，预测基年为2018年。按照住建部、交通部发布的《公路建设项目经济评价方法与参数》的规定，公路建设项目经济费用效益分析的运营期按20年计算，因此，还需预测2038年的交通量。具体结果见表15： 表15 未来年份预测交通辆 序号 名称 2019 2025 2030 2033 2038 1 光明寺至西湾通村公路 259 345 417 459 534 2 西湾村至东台沟通村公路 402 534 645 711 827 3 东庄村至妙德庵通村公路 2855 3796 4587 5056 5879 4 新坊通村公路 187 248 300 331 385 5 清凉社通村公路路段一 207 275 333 367 426 6 清凉社通村公路路段二 157 208 252 277 323 7 车沟通村公路 531 707 854 941 1094 8 兔沟至宽滩通村公路 205 272 329 363 422 9 水草滩至宽滩通村公路 166 220 266 293 341

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目原有污染和环境问题主要为道路上行驶车辆产生的交通噪声和汽车尾气。这些污染物问题与实施改造后工程产生的污染物相同，本次环评将根据改造后工程污染情况提出相应的污染防治措施。超出原有占地范围，选线不存在与本项目有关的原有污染情况。以下为道路现状： 项目位于平原区，平纵指标较好，但路面和路基病害较多，对通行能力影响较大。

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 略

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境等） 略

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：项目所处区域为环境功能区一类区域，因此环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。具体数值见表20。 表20 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 PM10 40 50 / PM2.5 15 35 / SO2 20 50 150 NO2 40 80 200 CO / 4 mg/Nm3 10 mg/Nm3 2、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该区域属于海河流域滹沱河山区清水河源头至门限石段，该河段水环境功能为重要源头水保护，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。见表21。 表21 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外） 污染物 pH COD BOD5 氨氮 标准值 6-9 15 3 0.5 3、地下水：区域地下水主要适用于生活饮用水及工业、农业用水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，见表28。 表22 《地下水质量标准》（单位：mg/L，pH值除外） 污染物 pH 总硬度* 溶解性总固体 总大肠菌群CFUa/100mL 菌落总数CFU/mL 亚硝酸盐 铬(六价) 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤1000 ≤3.0 ≤100 ≤1.00 ≤0.05 污染物 挥发性酚类 硫酸盐 氟化物 氰化物 硝酸盐 氯化物 氨氮 标准值 ≤0.002 ≤250 ≤1.0 ≤0.05 ≤20.0 ≤250 ≤0.50 污染物 耗氧量 铁 锰 砷 汞 铅 镉 标准值 ≤3.0 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.005 4、声环境：因两侧均有村民住房，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），村庄面向道路第一排建筑物距离道路红线50m(5m内的区域执行4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准： 表23 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 标准 昼间 夜间 4a 70 55 1 55 45 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： 施工期废气：施工期废气主要为粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有关标准。 运营期废气：本项目运营期产生的废气主要为汽车尾气，主要污染物为TSP、NOx、非甲烷总烃。运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有关标准。 表24 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有关标准 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 1.0（周界外浓度最高点） NOx 0.12（周界外浓度最高点） 非甲烷总烃 4.0（周界外浓度最高点） 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表25 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 夜间 70 55 3、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发〔2015〕25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。需要核定的大气主要污染物排放总量指标不包括无组织排放量。 因此，不申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、测量放样 为保证施工符合设计要求，施工前需认真做好线路领桩、补桩、施工放样等工作，以保证施工顺利进行，保证施工质量。 2、准备工作 准备工作包括三通（通水、通电、通路）、平整场地和临时工程等。按照招标惯例，三通等临时工程由业主负责，此项工程要加快实施，保证施工单位按时进驻场地，按时完成工程机械设备的运输、安装和施工材料准备，总的原则是施工准备工作要抓早、抓紧、抓全面。 施工前必须清除施工现场内所有有碍施工的障碍物（用地范围内所有建筑物、施工范围内路面等）。根据施工需要，可以分期分批进行场地清除工作。对施工场地进行平整，堆放材料合理有序，桥涵在施工时应注意安全防护措施，标志设施要齐全。 3、路基工程 路基工程土方施工主要采用机械施工为主，人工施工为辅。因项目所在地区气候受冷暖气流影响，施工期短。施工中应配置数量充足的施工机械，在路基压实中尤应控制最佳含水量，以确保路基压实度符合规定要求。路基挖方地段应做好相应防护、排水设施，以保证路基稳定。路基防护和排水工程应在路基土方工程后期进行。雨季应采取临时措施，避免雨水对已开挖和填筑边坡的冲刷。另外为加快施工进度，提高工作效率，保证工程质量，填方路基施工前应先对软地基进行处理，以免路基发生不均匀沉降，影响其强度和稳定性。 路线路线平纵指标附合原路，维持原有路技术标准不变。 4、路面工程 本路面工程宜采用专业化机械施工，少量配置人工辅助的施工方案。路面工程应在路基土方、中小型构造物工程完工后立即开工，并避开雨季区。本项目推荐沥青砼路面，面层、底基层、基层至面层均采用配套的路面施工机械设备施工，以保证质量。 5、排水工程 沿线采用的路基排水主要有边沟、截水沟、急流槽。 边沟：挖方路段，路基两侧设矩形边沟，汇集路堑、边坡水和路面水，并经急流槽或排水沟排至路基范围之外。路基排水应进行详细周密的综合设计，路基填、挖相交处应设急流槽排出，截水沟设施应合理完善。既要保证路基免于雨水的冲刷、侵蚀，又要结合农田灌溉，正确引导利用，避免水流冲刷农田和水土流失。排水设计中与地方协商，并与农田灌溉相结合，形成完善排水系统。 6、桥涵工程 桥涵工程宜采用专业化机械施工，少量配置人工辅助的施工方案。原有桥涵拆除后，钻孔桩场地采用推土机整平，并碾压密实。测量人员根据建设单位提供的设计图纸和导线网，精确放出桩位位置并设置护桩以备校验。根据工地现场情况，结合本工程特点，调派钻机进行施工。 7、交通工程及沿线设施 在公路起终点、过村段、主要平交口等需要限制车辆速度的路段起点处设限制速度标志。平面交叉路口驶入路段的适当位置设置交叉路口标志。车行道边缘线应设置于公路两侧紧靠车行道的硬路肩内，不得侵入车行道内，为白色热熔型标线，线宽15cm。在路基中线涂划黄色热熔型标线，线宽15cm。在设置挡土墙路段和填方高度大于等于3.5m路段设置波形护栏和混凝土护栏。平交道口标柱设置在公路沿线与乡村道路交叉口两侧，用来提醒车辆提高警惕，防范路口车辆突然出现造成意外。路线前进方向右侧设置里程碑、百米桩，用以提示行车里程。

主要污染工序: 施工期主要污染工序 1.1废气 1）原有路面开挖产生的扬尘； 2）路基建设、路面修筑过程中产生的扬尘； 3）道路铺设产生的沥青烟； 4）各类施工机械排放的尾气； 5）筑路现场建筑垃圾时产生的扬尘； 6）运输以及装卸扬尘。 1.2废水 1）施工机械及运输车辆冲洗水； 2）施工作业人员的生活污水。 1.3噪声 1）施工机械噪声； 2）建筑材料以及建筑废料装卸噪声； 3）车辆运输噪声。 1.4固体废物 施工时产生的固体废物； 施工人员产生的生活垃圾。 1.5、生态 1）工程占地带来土地使用功能的改变； 2）工程施工带来水土流失的影响； 3）工程对生物多样性的影响。 2、运营期主要污染工序： 2.1废气 空气污染主要来自汽车尾气（大部分碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳），车辆行驶产生的扬尘。 2.2废水 沉降在路面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在路面上的其他有害物质随降水径流进入水体，将对水体的水质产生一定的影响。 2.3噪声 本项目建成通车后，车辆行驶、鸣笛带来的噪声污染。 2.4固体废物 本项目运营期产生的固废主要为过往行人产生的生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源及编号 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工工地 | 扬尘 | 扬尘、施工尾气等排放源受气象等多种因素影响，尚无法统计产生量及排放量，均为无组织排放。 |
|  |  |  | 施工尾气 |  |
|  | 运营期 | 机动车尾气 | CO、NOx、CnHm | 无组织排放 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 经简易废水处理设备处理后回用于施工场地洒水，不外排。 |
|  |  | 施工生活污水 | BOD、COD、氨氮等 | 不单独设置施工营地，租住附近村民民房，产生的生活污水纳入当地村民生活污水排放系统。 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工工地 | 施工过程中的废建筑材料 | 可以回收利用的，由废物收购站统一收购处理； 不能回收利用的要集中收集，全部运送至五台县建筑垃圾填埋场。 |
|  |  |  | 弃土 | 全部运至五台县建筑垃圾填埋场填埋 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 垃圾统一堆存，及时运往当地环卫部门指定的垃圾清运站，禁止乱堆、乱倒垃圾。 |
| 噪声 | 施工期 | 搅拌机挖掘机 | 噪声 | 76-96dB(A) | 施工过程中限时、限速；路过居民区禁止鸣笛。 |
|  | 运营期 | 车辆 | 噪声 | 45-55dB(A) | 设置限速、禁鸣标志，工程全线采用低噪声路面，加强道路两侧绿化建设等 |
| 主要生态影响： 1、施工期生态环境影响分析 本工程施工期对生态环境的影响主要为挖填土方过程，会造成区域植被、农作物及生态景观的破坏，应在施工结束后立即恢复。施工会破坏该区域原有的植被，土地功能和当地生态功能将会发生变化，因此，施工期间要严格划定地表扰动界线，不得随意超界线施工，扩大施工期对植被的破坏。 2、营运期生态环境的影响 道路运行期对区域生态的影响主要来源于车辆运行产生的废气、噪声等直接或间接作用。由于其所产生的环境影响相对较小，在实施严格的控制措施后，不会对区域生态产生明显的影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析: 1、施工期大气环境影响分析 1.1施工期大气污染源分析 1）扬尘 （1）施工扬尘 本项目施工期间设临时物料堆场，用于堆存施工过程中使用的水泥、砂石等散体材料。因水泥、砂石多为颗粒状，风力作用下易发生扬尘污染。 本项目施工期间部分原有道路需要拆除，在开挖过程中，由于天气干燥及大风，产生风力扬尘，对项目沿线大气环境造成不良影响。 本项目路基铺设、路面修筑期间，也会产生扬尘，对周边环境产生影响。 （2）运输扬尘 水泥、砂石等散体材料在运输过程中，极易引起粉尘污染，施工过程中对拟建道路及运输道路沿线周围大气环境空气影响较大。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表26。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 表26 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 2）道路铺设产生的沥青烟 本项目道路路面选用沥青混凝土。根据有关资料介绍，沥青加热至180℃以上会产生沥青烟，严重危害人体健康。在项目建设过程中排放沥青烟最严重的是沥青熔融、搅拌工序。 3）各类施工机械排放的尾气 本项目施工过程中主要施工机械为挖掘机、运输车、装载机、压路机等，运输车辆包括卡车、自卸车，施工机械及车辆以柴油为原料，施工工程中会产生尾气，主要污染物为NOX、CO、THC等。 1.2施工期大气污染防治措施 1）扬尘污染防治措施 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）第六十九条、《山西省大气污染防治2018年行动计划》及《太原市市大气污染防治2018年行动计划》，环评要求建设单位在施工阶段采取以下防治措施： （1）在施工工地设置硬质围挡，在过村段有民居处，施工场地设置围挡，围挡高度在不低于1.8m，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失，围挡必须是由金属、混凝土、塑等硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损或漏洞； （2）配备洒水车，定期对施工场地进行洒水抑尘，以减少施工工地的扬尘污染； （3）挖除的废旧路面材料临时堆放在临时物料堆场，并用不透水的隔尘布进行覆盖；物料堆放时加盖篷布，易起尘材料避免露天堆放；严禁在大风天气条件下作业； （4）在施工现场，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响，施工场地的垃圾应及时清运； （5）进出施工场地的车辆要进行清洗，拟在进出口处设置清洗坑，场内设沉淀池一座，清洗用水沉淀后用于道路洒水抑尘； （6）由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场进行洒水抑尘； （7）运输车辆应采用加盖篷布，土、砂、石料运输应控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，并加盖篷布，以减少扬尘对空气的污染。 通过上述措施，能够最大限度减少扬尘的产生，使本工程的施工扬尘对大气环境产生较小的影响。 2）沥青烟污染防治措施 本次工程沥青采取商品沥青混凝土形式，熔融和搅拌过程全部在具有加工资质的市政搅拌站进行，沥青熔融、搅拌过程的沥青烟影响可以消除。 3）施工机械尾气污染防治措施 施工单位加强管理，保证各机械正常运行，暂时不使用的机械设备及时关闭，减少待机时间；减少运输车辆在厂区内停留，施工场地四周设置移动围栏。本项目工程量小，施工期较短，施工场地宽阔，施工尾气通过扩散对周围环境影响不大。施工场所和活动扬尘污染防治总体措施见表27。 表27 建筑工地扬尘控制措施及达标要求 序号 控制措施 基 本 要 求 1 道路硬化与管理 1、进出施工场地道路全部硬化； 2、任何时候车行道路上都不能有明显的尘土； 3、道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 1、在施工场地四周设置围挡，特别是项目北侧紧邻村庄路段，围挡高度不低于1.8m，围挡长度为1400m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失； 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 拆除过程产生的扬尘 1、拆除场地进行洒水润湿，保证拆除位置湿润，不起尘； 2、挖除的废旧路面材料临时堆放在临时物料堆场，并用不透水的隔尘布进行覆盖； 3、拆除桥涵过程产生的建筑垃圾及时运至五台县建筑垃圾填埋场。 4 裸露地 (含土方) 覆盖 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施； 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上； 3、覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化，或达到同等效率的覆盖措施。 5 易扬尘 物料 覆盖 1、所有砂石、灰土等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%； 3、小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 6 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 7 运输 车辆 冲洗 装置 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部分进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 2、洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 4、施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； 5、污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统； 6、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入市政下水系统； 7、拉运渣土和物料的车辆必须遮盖防尘篷布。 2、施工期水环境影响分析 2.1施工期水污染源分析 1）施工机械及运输车辆冲洗水 施工期设备冲洗水只含有少量泥沙。不含其它杂质，排放量小。 2）生活污水 主要为施工人员产生的生活污水。根据预测工日和施工进度安排，估算每天施工人员平均30人，人均用水量为100L/d，生活污水产生量3m3/d。 2.2施工期水污染防治措施 施工现场设集水沉淀池（5m3）收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。项目不单独设生活营地，施工人员生活区租用周边村庄民房，因此施工生活污水纳入当地村民生活污水排放系统。 在采取以上措施后，项目施工期产生的废水不会对周边环境造成影响。 3、施工期声环境影响分析 3.1施工期噪声源分析 道路施工分为土石方阶段、铺路阶段及修整阶段，各种施工机械一般露天作业，没有隔声和消声措施，其产生的噪声会影响周边居民和施工人员的正常生活和健康。经过类比测试，其本工程各个阶段的噪声源及源强见表28。 表28 主要施工机械设备的噪声声级 机械类型 测点距离施工机械距离（m） 声级dB（A） 装载机、平地机 5 90 挖掘机 5 84 压路机 5 76-86 混凝土运输车 5 80-90 摊铺机 5 82-87 冲击钻 5 87 推土机 5 86 2）声环境影响分析 施工噪声可近似看作点声源处理，利用点声源噪声衰减模式，可以估算声源不同距 离处的噪声值。 噪声随距离衰减的计算公式为： L(r)=L(r0)-20Lg(r/r0) 式中： r ——为预测点距声源的距离； r0 ——为参考位置距声源的距离； L(r) ——为距声源r处的声级； L(r0)——为距声源r0处的声级。 通过噪声衰减公式，估算出主要施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，见表29。 表29 主要施工机械声级随距离衰减情况 dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 挖掘机 84 78 72 66 63 60 58 55 52 推土机 86 80 74 68 65 62 60 57 54 摊铺机 85 79 73 67 64 61 59 56 53 装卸机 90 84 78 72 69 66 64 62 58 平地机 90 84 78 72 69 66 64 62 58 压路机 86 80 74 68 65 62 60 57 54 表中数据表明，一般施工机械设备噪声昼间影响范围为60米以内，夜间影响范围可达200米，实际受干扰的主要限于暴露于施工现场两侧的建筑物，对本项目来说，距离本项目中心线两侧200范围内没有噪声敏感目标。 由上表还可以看出，道路施工中筑路机械噪声一般都较高，这些噪声对施工人员，尤其是机械操作人员具有很大的损害。建议施工单位安排工作人员轮流操作筑路机械，减少工人接触高噪音设备的时间；同时，注意保养机械，使筑路机械维持其最低噪声级水平；对在声源附近工作时间较长的工人，应采取分发护耳塞的保护措施，使工人进行自身保护。 3.2施工期噪声污染防治措施 施工期噪声主要体现在昼间施工和运输车辆经过时产生影响。评价要求采取以下噪声防治措施。 1）合理安排施工时间 使用强噪声的机械进行突击作业，尽量缩短噪声污染时间。避免高噪声设备同时施工，避免夜间施工。施工单位要注意工作时间的合理安排。晚间（19:00-22:00）严禁高噪声设备施工，夜间（22:00-6:00）禁止一切施工活动，以免影响周围居民休息。过村段施工除遵守上述要求外，应有效控制施工实间，高效、快速完成施工工作。 2）合理布置施工场地 噪声大的施工设备远离沿线村庄。 3）降低施工设备噪声 施工机械应尽量选用低噪声机械设备，从噪声源头控制，定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好状态，减轻因设备运行状态不佳而造成噪声污染；采取安装消音器和隔离发动机震动部件的方法降低噪声；动力机械、设备加速定期检修、养护。 4）降低人为噪声 按规定操作机械设备，材料装卸过程中，尽量避免碰撞。 5）减轻交通噪声 大型载重车在进入施工场地内限制车速，杜绝鸣笛，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。 6）敏感点噪声防护 过村段施工高峰期设置声屏障，有效减少高峰期噪声影响。 在采取以上措施后，施工期产生的噪声不会对周边声环境造成影响，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 4施工期固体废物 4.1施工期固体废物污染源分析 1）施工建筑垃圾 本项目施工过程中建筑垃圾主要为项目区原路面挖除过程中产生的建筑垃圾、原道路拆除过程中产生的建筑垃圾及施工过程中的废建筑材料，废建筑垃圾中废旧砖瓦优先用于周边村庄回收再利用，路面沥青砼废料和水稳废料可优先用于铺设路基，不能利用的可由沥青砼、水稳搅拌站收集回用，剩余不能利用的施工固废由汽车运往五台县建筑垃圾填埋场填埋。 2）施工期生活垃圾 生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工人员生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计，施工人员预计有30人，每天产生量约15kg，施工期以6个月计，施工期产生的垃圾量为5.4t/a，环评要求建设单位加强管理，实现垃圾统一堆存，及时运往当地环卫部门指定的垃圾清运站，禁止乱堆、乱倒垃圾。 4.2施工期固体废物处置措施 本项目原路面挖除过程中产生的建筑垃圾应分类处理。可利用建筑垃圾回用于施工期路基填筑；剩余不可回收利用的建筑垃圾全部运送至五台县建筑垃圾填埋场，上铺下垫，定时清运，以免造成环境污染和影响环境卫生。 2）生活垃圾应集中收集，及时运往当地环卫部门指定的垃圾清运站，以免滋生蚊蝇，产生臭气污染环境。 3）完工清场的固体废物处理处置：主要包括施工完工之后拆除的临时设施，清除装修包装垃圾等，评价要求建设单位在施工结束之后对所有施工工作面和活动区检查，将收集的固体废物统一收集处理。 五、施工期生态环境影响分析 1、占地情况 1）永久占地 本项目共需征用土地19.76公顷。新征用土地包括农用地14.48公顷；未利用地5.28公顷。项目不涉及拆迁建筑物。 2）临时占地 本项目不设弃渣场、取土场。 2、生态环境影响分析 1）土方开挖、填方、平整、机械碾压等过程 本工程在建设期间，土方的开挖、填方、平整、机械碾压等施工活动，破坏了项目所在地段原有地貌和植被、扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低。同时本项目施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 2）临时占地 本项目将设置临时物料堆场，四周设置围挡及排水沟。采取措施后临时物料堆放过程中生态影响较小。 本项目不单独设弃渣场、取土场。项目土石方阶段优先利用挖方段土方，其余均就近取土，取土结束后，应及时进行整平处理，并待沉降稳定后，及时进行边坡防护及植被恢复工作。 3）桥梁施工 桥梁上部结构施工对河流水质的影响很小，桥梁施工主要环境影响为扰动水体对水生生态及水环境的影响、废弃泥浆处理不当造成的环境影响。桥墩的施工采用钻孔灌注桩，钻孔灌注桩基础施工时，每个桩基在不漏水的护筒中进行，先钻孔，后灌注混凝土，钻孔产生的泥浆均在护筒内。 环评要求：钻孔泥浆经泥浆槽运至岸边的沉淀池和泥浆池内，部分泥浆回用，无法回用的泥浆经沉淀后上清液回用，严禁将泥浆直接排入河道，沉渣干化后用于路基回填。因此，桥梁基础施工在做好临时防护措施的情况下对水体水质影响不大。 本项目为道路改造工程，不会导致生态系统结构和功能的改变，对生态系统完整性影响小。 4、保护措施 从生态环境保护角度考虑，评价要求： 1）建设单位加强施工场地的管理，各种材料设备的堆放要合理，对易散落和流失的建筑材料如水泥、沙、土等，要做好临时施工物料堆场的排水、防尘等防护措施。严格控制施工区域，不能扩大施工范围。 2）对使用完毕后的施工场地及临时占地，应及时清理现场，将临时物料堆场周围开挖的排水沟进行填平，将施工过程中在堆场内产生的所有垃圾全部按要求清理。 3）周边绿化措施：结合实际情况在可绿化带进行植草、种植灌木，以提高绿化率改善生态环境。 六、施工期环境监理 评价要求建设单位认真遵守五台县环保局规定的环保要求，环评对施工现场提出以下几点： 1、实行好一系列监理制度，如工地会议制度、主要设备、材料见证取样、送样复试及报验制度、旁站监理制度、隐蔽工程验收制度、分项、分部工程质量检查制度、工程资料审核制度等。 2、采用跟踪监理与旁站监理相结合的手段，使工程施工处于受控状态。 3、主动做好事前控制工作（如审图、做好监理交底等），强化事中控制，积极采取事后控制措施（如工程质量缺陷的修整检查等），以保证工程施工质量和工程进度。 4、施工单位在施工期应有专人负责施工污染控制工作，实行项目经理责任制，负责实施和落实施工期的各项环保措施。 5、积极协助业主抓好施工进度，认真审阅施工进度计划，将实际施工进度及时与计划进度比较，督促提醒施工方抓紧施工进度。 6、仔细核实实际完成工程量，审核施工方工程款支付申请，控制工程造价。 7、对文明、安全施工进行检查、监督，协助施工方管理层对施工人员进行安全生产教育，提高施工人员的安全施工意识，做到安全施工。 8、其它 1）施工期环境监理应纳入项目工程施工监理计划之中。 2）若施工期在雨季时应注意施工区范围内水土流失的控制。 3）加强施工场地卫生、安全等方面的管理。 本项目施工期环境监理内容见表30。 表30 施工期环境监理内容 监理分类 主要 项目 主要阶段 措施名称 频率 执行 单位 监督 机构 大 气 环 境 拆迁以及施工扬尘 工程准备 依法申报 纳 入 工 程 监 理 日 常 巡 视 范 围 至 少 每 周 一 次 施工 单位 监理小组建设单位环保局 边界围挡，围挡高度不低于1.8m，围挡长度为1400m 拆除过程 对拆除场地及时洒水润湿 土方工程 土地清理防尘 土方工程防尘 基础结构 采用预拌商品混凝土 路面 采用预拌商品沥青 场地和道 路管理 建筑材料防尘 道路硬化与管理 持续洒水降尘措施 建筑垃圾防尘 运输 管理 运输车辆防尘措施 运输车辆冲洗 施工尾气 全过程 加强机械维护 减少车辆在场地停留时间 水环 境 生产废水 施工场地 经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘 施工 单位 监理小组 建设单位 环保局 生活废水 施工营地 纳入当地村民生活污水排放系统 声环 境 施工噪声 全过程 合理安排施工时间 在敏感点处设置临时隔声屏障 合理布置施工场地 选用低噪声设备 固废环境 可回用建筑垃圾 施工期 回用于项目路基填筑过程 可回收建筑垃圾 由当地废品收购站回收处置 不可回收利用的建筑垃圾 五台县建筑垃圾填埋场处置 投诉 各要素 全过程 即时受理、调查和处置 即时 监理 小组 环保局 监理报告 环境监理月报告 每月 建设单位 环境监理总报告 最后 环保局 总之，建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。同时建设单位必须切实落实好这些措施，工地的污染防治工作要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染，做到文明施工。采取上述措施后施工对环境的影响将会降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、运营期大气环境影响分析 1.1运营期大气污染源分析 本项目运营期环境空气污染源主要是本段道路上行驶车辆排放的汽车尾气。 汽车尾气是道路营运期环境空气的主要污染源。汽车在道路上行驶是一个流动源，污染物主要为：烃类、CO及NO2。它们在道路两侧形成的污染，其强度及范围主要受源强（由流量、车速、工况等因素控制）、气象（风速、风向及大气稳定度类型）和地形条件等诸多因素的影响，并在200~300m范围内影响环境空气质量。 1.2运营期大气污染防治措施 1）优化车型比：控制高排污类车型的上路时间和通行数量，例如，大型车夜间上路，白天禁止通行等。 2）加强项目绿化，并对项目沿线绿化带定期进行妥善维护，利用植物来吸收污染物，以减轻汽车尾气及噪声对沿线造成的环境影响。 2、运营期水环境影响分析 2.1运营期水污染源分析 项目建成后，随着交通量的逐年增加，沉降在路面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在路面上的其他有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降水径流进入水体，将对水体的水质产生一定的影响。 路面径流主要污染物为石油类、COD和SS，主要污染源是行驶汽车的跑冒滴漏，汽车轮胎与路面摩擦产生的微粒也会随雨水进入水体。 根据类比资料，降雨初期到形成路面径流的30min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min后污染物浓度降低较快。60min内CODcr和SS的数值均能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的旱作标准，60min后污染物浓度显著降低。 2.2运营期水污染防治措施 建设单位应加强道路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤，确保排水畅通。同时，过水段桥涵处设置桥面径流系统和事故收集池，用于收集桥上运输化学危险品车辆发生事故产生的桥面废水，并引入事故池，防止对桥下水体的污染。 3、运营期声环境影响分析 3.1运营期噪声源分析 评价期综合考虑设计期、施工期和营运期，并根据工程可行性研究报告关于交通量预测年限，分时段进行运营期声环境的预测分析。 1、交通量 本次评价选取其中2019年、2030年、2038年作为道路运行近期、中期、远期进行噪声预测。 表31 交通量预测结果（pcu／d） 序号 名称 2019 2030 2038 1 新坊通村公路 2910 4676 5993 2 水草滩至宽滩通村公路 1197 1923 2464 表32 车型比例表 车型 小型 中型 大型 比重（%） 84.97% 1.13% 13.9% 折算系数 1.0 1.5 2.5 表33 新坊通村公路各预测年不同时段交通折算一览表 预测时段 日交通量（puc/h） 昼间小时平均（puc/h） 夜间小时平均（puc/h） 2019年 小型 103 77 26 中型 2 1 1 大型 17 13 4 合计 122 91 31 2030年 小型 166 124 42 中型 2 1 1 大型 27 20 7 合计 195 145 50 2038年 小型 212 159 53 中型 3 2 1 大型 35 26 9 合计 250 187 63 表34 水草滩至宽滩通村公路各预测年不同时段交通折算一览表 预测时段 日交通量（puc/h） 昼间小时平均（puc/h） 夜间小时平均（puc/h） 2019年 小型 42 31 11 中型 1 1 0 大型 7 5 2 合计 50 37 13 2030年 小型 68 51 17 中型 1 1 0 大型 11 8 3 合计 80 60 20 2038年 小型 87 65 22 中型 1 1 0 大型 14 10 4 合计 102 76 26 2、交通预测模式 评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的公路交通运输噪声预测模式，模式的误差范围为±2.5dB(A)，模式如下： 第i 类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i —第i 类车的小时等效声级，dB（A）； —第i 类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5 米处的能量平均A 声级，dB（A）； Ni —昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；公式适用于r＞7.5m 预测点的噪声预测； Vi —第i 类车的平均车速，km/h； T —计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图2所示。 图2 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： ΔL = ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1= ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2= Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面 —道路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 （2）交通噪声单车排放源强 各类型单车车速预测采用如下公式，并根据实际交通情况进行调整： 式中：vi——i型车预测车速；k1、k2、k3、k4 ―― 回归系数，按表35取值； ui——该车型当量车数；N单车道小时——单车道小时车流量； ηi——该车型的车型比； m——其他车型的加权系数；V——设计速度。 表35 预测车速常用系数取值表 车型 k1 k2 k3 k4 m 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 各类型单车车速噪声源强估算采用卓春晖著《公路项目环评中低时速单车噪声源强研究》（环境科学与管理，2014年6月）中的相关估算模式，具体如表36所示。 表36 不同车型低车速噪声源强估算模式表 车型 模式 适用范围（km/h） 小型车 15≤V≤63 中型车 15≤V≤53 大型车 15≤V≤48 式中：Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上面的公式，计算得到拟建公路营运期小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见表37。 表37 运营各期各车型单车噪声排放源强一览表 dB（A） 时段 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 近期 65.3 65.2 72.2 72.2 79.1 79.1 中期 65.0 65.2 72.2 72.2 79.1 79.1 远期 65.3 64.4 72.2 72.2 79.2 79.1 （3）总车流等效声级为： 如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 （4）修下量和衰减量的计算 ①线路因素引起的修正量△L1 a)纵坡修正量△L 坡度 公路纵坡修正量△L 坡度可按下式计算： 大型车：△L 坡度= 98 × βdB(A) 中型车：△L 坡度= 73 × βdB(A) 小型车：△L 坡度= 50 × βdB(A) 式中，β为公路纵坡坡度，% b)路面修正量△L 路面 不同路面的噪声修正量见表38。 表38 不同路面的噪声修正量 dB(A) 路面类型 不同形式速度修正量km/h 30 40 ≥50 沥青混凝土 0 0 0 ②声波传播途径中引起的衰减量△L2 a)、障碍物衰减量(Abar) ⅰ：障衰减量(Abar)计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中： f——声波频率，Hz； ——声程差，m； C——声速，m/s。 在道路建设项目评价中可采用 500Hz 频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为 A 声级的衰减量。 ⅱ：有限长声屏障计算： Abar仍由上式计算。然后根据图16进行修正。修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。图3(a)中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图3 有限长度的声屏障及线声源的修正图 ⅲ：高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图4计算δ，δ=a+b-c。再由图5查出Abar。 图4 声程差δ计算示意图 图5 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz） ⅳ：房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图6和表36取值。 S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分(包括房屋)面积 房屋占地面积 S=S1+S2+···+Sn 接受点对房屋张角至行车线三角形的总面积 S0=SΔ 房屋占地面积百分比=S/S0 图6 农村房屋降噪量估算示意图 表39 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0 Abar 40%～60% 3dB（A） 70%～90% 5dB（A） 以后每增加一排房屋 1.5dB（A） 最大衰减量≤10 dB（A） V：空气吸收引起的衰减 Aatm 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=α(r-r0)/1000 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表40）。 表40 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度（℃） 相对湿度 % 大气吸收衰减系数α，dB/km 倍频带中心频率 Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 70 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0 20 70 0.1 0.3 1.1 2.8 5.0 9. 22.9 76.6 30 70 0.1 0.3 1.0 3.1 7.4 12.7 23.1 59.3 15 20 0.3 0.6 1.2 2.7 8.2 28.2 28.8 202.0 15 50 0.1 0.5 1.2 2.2 4.2 10.8 36.2 129.0 15 80 0.1 0.3 1.1 2.4 4.1 8.3 23.7 82.8 Ⅵ：效应衰减Agr 当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A 声级前提下，Agr可用下式计算： Agr =4.8-(2hm/r)[17+(300/r)] 式中：Agr—地面效应引起的衰减值dB； r—声源到接受点的距离，m； hm —传播路径的平均离地高度，m； hm =面积F/d，可按图20进行计算。 若A 计算出负值，A 可用0 代替。 其它情况参照《声学户外声传播的衰减第2部分:一般计算方法》（GB/T 17247.2）。 b) 其他多方面原因引起的衰减Amisc 其它衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等，可参照 GB/T17274.2进行计算。 图7 估计平均高度hm 的方法 （5）由反射等引起的修正量 c）、城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表41： 表41 交叉路口的噪声附加值 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离(m) 交叉路口dB(A) ≤40 3 40<D≤70 2 70<D≤100 1 >100 0 d)、两侧建筑物的反射声修正值 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： ≤3.2dB 两侧建筑物是一般吸收性表面： ≤1.6dB 两侧建筑物为全吸收性表面： 式中：W——为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb——为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 3）噪声预测评价 1）声环境预测 根据以上模式和参数，对项目道路中心200m范围内声环境影响进行预测，预测结果见表42。运营期三个评价时段不同距离的环境噪声敏感点交通噪声预测值见表43。 表42 新坊通村公路营运近期、中期和远期噪声预测值 单位：dB(A) 评价 时段 路中心线外不同水平距离下的交通噪声贡献值 达标距离（m） 10m 20m 30m 40m 60m 80m 100m 120m 150m 200m 4a类 2类 1类 近期 昼间 56.4 54.5 55.4 55.5 52.4 50.1 48.2 46.7 44.9 42.5 <10 <10 <10 夜间 50.2 48.2 49.1 49.2 46.0 43.7 41.9 40.4 38.5 36.1 <10 <10 <60 中期 昼间 58.0 56.0 57.0 57.1 54.0 51.7 49.8 48.3 46.5 44.1 <10 <10 <10 夜间 51.6 50.6 49.6 50.7 47.5 45.2 43.3 41.8 40.0 37.5 <10 <30 <50 远期 昼间 58.8 56.9 57.9 58.0 54.9 52.6 50.7 49.3 47.4 45.0 <10 <10 <10 夜间 52.4 51.5 51.1 50.5 48.3 46.0 44.2 42.7 40.8 38.4 <10 <20 <100 表43 水草滩至宽滩通村公路营运近期、中期和远期噪声预测值 单位：dB(A) 评价 时段 路中心线外不同水平距离下的交通噪声贡献值 达标距离（m） 10m 20m 30m 40m 60m 80m 100m 120m 150m 200m 4a类 2类 1类 近期 昼间 51.1 48.8 49.7 49.7 46.5 44.1 42.3 40.7 38.9 36.4 <10 <10 <10 夜间 44.6 42.3 43.2 43.2 39.9 37.6 35.7 34.2 32.3 29.9 <10 <10 <60 中期 昼间 53.1 50.8 51.7 51.7 48.5 46.1 44.3 42.8 40.9 38.5 <10 <10 <10 夜间 46.6 44.3 45.1 45.2 41.9 39.5 37.7 36.1 34.3 31.8 <10 <20 <60 远期 昼间 54.2 51.9 52.8 52.8 49.6 47.2 45.4 43.9 42.0 39.6 <10 <10 <10 夜间 47.6 45.3 46.2 46.2 42.9 40.6 38.7 37.2 35.3 32.9 <10 <20 <100 表44 村庄噪声影响预测值 单位：dB(A) 序号 与道路边线距离 时段 贡献值 背景值 叠加值 标准值 超标量 超标户数 新坊村 5m 昼间近期 52.0 51.9 54.67 70 0 0 夜间近期 45.3 37.6 46.81 55 0 昼间中期 54.1 51.9 55.93 70 0 夜间中期 47.3 37.6 48.31 55 0 昼间后期 55.1 51.9 56.61 70 0 夜间后期 48.6 37.6 49.37 55 0 宽滩村 8m 昼间近期 42.8 61.7 60.57 70 0 0 夜间近期 35.4 42.5 47.85 55 0 昼间中期 44.6 61.7 60.61 70 0 夜间中期 37.2 42.5 47.98 55 0 昼间后期 46.5 61.7 60.67 70 0 夜间后期 38.3 42.5 48.08 55 0 昼间近期 42.8 61.7 60.57 70 0 2）预测结果分析 由噪声预测结果与现状监测结果对比可知，拟建道路营运后对沿线声环境质量的影响较大。由于第一排建筑物起到的噪声衰减作用及未来对道路沿线采取的相关措施后，项目对路中心线200m之后的建筑物影响会大大降低。 3.2运营期噪声污染防治措施 1）对于环境噪声预测超标的敏感点采取降噪措施。 道路邻近区域建设噪声敏感建筑民房改作商用房，建设单位和建筑设计单位应依据《民用建筑隔声设计规范》等有关规范文件，考虑周边环境特点，对噪声敏感建筑物进行建筑隔声设计、采取间隔必要的距离、传声途径噪声削减等有效措施，以使室内声环境质量符合规范要求。 2）加强交通管理。 （1）加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在经过村庄声环境敏感路段设置禁鸣、减速等标志标牌，减轻交通噪声对居民住户的影响。 （2）经常养护路面，保证拟建道路的路面清洁，维持道路良好路况。 3）加强拟建道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。 采取以上措施后，可进一步降低本项目道路运营期对沿线村庄的噪声影响。 3.3影响分析 根据噪声预测，噪声预测点贡献值为32.0～59.3dB(A)，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中I类、4a类标准。 4运营期固体废物 本项目产生的固废主要为过往行人产生的生活垃圾，经类比分析，该项目固体废弃物的产生量约5.0t/a。过往行人产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。 5、生态环境影响分析 本工程改造完成后，完善道路两侧绿化工程，可起到保护路面、减少水土流失、降低交通尘埃与交通噪声、调节改善道路小气候等综合的环境效益，进而改善沿线的景观环境，起到美化路容、净化空气、降低噪声的作用。 6、环境管理与监测计划 1）环境管理机构 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，履行环境管理和环境监控职责。 2）环境管理职责 （1）贯彻执行环境保护法规和标准； （2）建立各种环境管理制度，并经常检查监督，配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； （3）编制项目环境保护规划并组织实施； （4）领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； （5）制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； （6）建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度，做好员工培训； （7）定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。监测计划详见下表： 表44 监测计划一览表 项目 监测项目 监测点位 监测频率 监测单位 监测标准 噪声 敏感点处噪声 光明寺至西湾通村公路 光明寺村 运营单位自行确定 委托第三方监测单位监测 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，村庄面向道路第一排建筑物距离道路红线50m(5m内的区域执行4a类标准 西湾村 西湾村至东台沟通村公路 东台沟村 东庄村至妙德庵通村公路 阳坡道村 草地村 东庄村 新坊通村公路 河北村 新坊村 清凉社通村公路路段一 庙沟村 清凉社村 洞子村 武警疗养院 清凉社通村公路路段二 苇地坪村 车沟通村公路 车沟村 兔沟至宽滩通村公路 兔沟村 水草滩至宽滩通村公路 水草滩村 宽滩村 7、环保投资估算 为了保护环境本项目必须保证相应的环保投资，本项目污染防治措施及环保投资汇总见表45。 表45 建设项目环保投资一览表 类别 污染环节 措施内容 数量 投资(万元) 施工期 环境监理 聘请环境监理 — 40.0 施工期环境监测费 环境噪声，施工期监测费用预算 — 8.0 环境空气，施工期监测费用预算 — 12.0 大气 施工扬尘 配备1辆洒水车定期洒水 4辆 12.0 设置防尘网和防雨篷布，用于遮盖施工物料和土方；在近距离范围内有居民时，施工场地周围设置围挡 若干 32.0 废水 施工人员生活废水 依托租用民房生活设施，排入当地污水管网内，废水不乱排 — — 设备车辆冲洗废水 在临时堆场设一座简易处理设施处理施工废水（沉淀池： 5m³），废水回用于施工场地洒水抑尘作业，不外排。 4座 8.0 固废 建筑垃圾 可回用建筑垃圾回用于施工期路基填筑；废钢材等可回收废弃建筑材料由当地废品收购站回收处置；剩余不可回收利用的建筑垃圾全部运送至五台县建筑垃圾填埋场，上铺下垫，定时清运，以免造成环境污染和影响环境卫生。 — 20.0 生活垃圾 施工营地、施工场地设置垃圾收集箱 — 4.0 生态 线路生态措施 道路两侧绿化 16 运营期 噪声 交通噪声 对敏感点路段沿线设置减速、禁鸣标志，加强道路两侧绿化，工程全线采用低噪声路面 — 8 废水 桥涵 设置桥面径流收集系统及事故池 2 12 人员培训及宣传教育费 道路建设、管理单位有关人员环保知识培训，主要内容为环境管理、工程监理 — 8.0 不可预见费用 临时环保措施，按上述费用的2%计 — 3.6 合计 183.6 污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表46。

表46  本项目污染物排放清单及环境监测一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程组成 | 路面工程、路基工程、桥涵工程、交通工程以及必要的排水设施、安保设施 |
| 2 | 原辅材料 | 石料、砂、砂砾、沥青、水泥 |
| 3 | 环保措施 | 污染物名称 | 防治措施 | 排放情况 | 执行标准 |
|  |  | 废气 | 施工期扬尘 | 拆迁工地、施工工地设置硬质围挡；配备洒水车，定时对场地洒水抑尘废旧路面材料、物料堆放时加盖篷布；施工垃圾及时清运；运输车辆加盖篷布 | // | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准 |
|  |  |  | 施工期车辆尾气 | 保证机械正常运行，暂不使用的机械设备及时关闭； 减少运输车辆在厂区内停留 | // |  |
|  |  |  | 运营期车辆尾气 | 控制高排污类车型的上路时间和通行数量； 加强绿化，对绿化带定期进行维护 | // |  |
|  |  | 废水 | 施工期废水 | 避开雨季施工 |
|  |  |  | 施工人员生活废水 | 依托租用民房生活设施，排入当地污水管网内，废水不外排，避开雨季。 | 0 | // |
|  |  |  | 施工期车辆冲洗废水 | 在施工场地内设一座临时沉淀池（5m3），废水处理后回用于施工场地洒水抑尘作业，废水不外排 | 0 |  |
|  |  |  | 运营期废水 | 加强道路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤； 桥涵段设置桥面径流收集系统及事故池 | // |  |
|  |  | 固废 | 施工期生活垃圾 | 加强管理，实现垃圾统一堆存，及时运往当地环卫部门制定的垃圾清运站 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 |
|  |  |  | 施工期建筑垃圾 | 废路面不在施工场地内长时间堆存，且分作可回收利用和不可利用处理，不可利用垃圾收集后及时运至五台县建筑垃圾填埋场 | 0 |  |
|  |  |  | 运营期垃圾 | 环卫部门统一收集处置 | 0 |  |
|  |  | 噪声 | 施工期运输车辆、施工机械噪声 | 合理安排施工时间，合理布置施工场地，选用低噪声施工设备，降低人为噪声，过村段施工高峰期设置声屏障 | 昼间＜70 dB（A） 夜间＜55dB（A） | 满足《建筑施工厂界环境噪声标准》（GB12523-2011） |
|  |  |  | 运营期途径车辆噪声 | 道路邻近区域建设噪声敏感建筑民房改作商用房，设置绿化带、减速带，设置禁鸣标志 | 昼间＜55dB（A） 夜间＜45 dB（A） | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 |
|  |  | 生态 | 施工期生态 | 施工期尽量减少临时施工用地，施工结束后采取生态恢复措施； 桥涵段避开雨季施工，施工废弃泥浆经沉淀池泥浆池处置后回用，严禁直接排入河道。 | // | // |
|  |  |  | 运营期生态 | 在保持原有道路绿化前提下，加强绿化，与周围景观和谐，促进区域生态环境改善； | // | // |
| 4 | 执行环境标准 | 大气环境 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准 |
|  |  | 地表水环境 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准 |
|  |  | 声环境 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区标准 |
| 5 | 环境监测 | 项目 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 监测单位 | 监测标准 |
|  |  | 噪声 | 沿线噪声 | 光明寺村、西湾村、东台沟村、阳坡道村、草地村、东庄村、河北村、新坊村、 庙沟村、清凉社村、洞子村、武警疗养院、苇地坪村、车沟村 | 企业自行确定 | 委托第三方监测单位监测 | 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中I类、4a类标准 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 污染源 |  |  |  |
| 废气 | G1 | 施工工地 | 扬尘 | 施工工地设置硬质围挡；配备洒水车，定时对场地洒水抑尘废旧路面材料、物料堆放时加盖篷布；施工垃圾及时清运；运输车辆加盖篷布 | 合理处置 |
|  | G2 | 施工车辆 | 车辆尾气 | 保证机械正常运行，暂不使用的机械设备及时关闭； 减少运输车辆在厂区内停留 |  |
|  | G3 | 运营期车辆行驶 | 汽车扬尘CO、NOx、CnHm | 控制高排污类车型的上路时间和通行数量；加强绿化，对绿化带定期进行维护 |  |
| 固体 废物 | S1 | 施工期建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 可回用建筑垃圾回用于施工期路基填筑；可回收废弃建筑材料由当地废品收购站回收处置；剩余不可回收利用的建筑垃圾全部运送至五台县建筑垃圾填埋场，上铺下垫，定时清运，以免造成环境污染和影响环境卫生。 | 合理处置 |
|  | S2 | 施工期生活垃圾 | 生活垃圾 | 加强管理，实现垃圾统一堆存，及时运往当地环卫部门制定的垃圾清运站 | 合理处置 |
|  | S3 | 钻孔废弃泥浆 | 钻孔废弃泥浆 | 经沉淀池泥浆池处置或干化后回用，严禁直接排入河道。 | 合理处置 |
| 噪声 | N1 | 施工期 | 施工机械噪声 | 合理安排施工时间，合理布置施工场地，选用低噪声施工设备，降低人为噪声，过村段施工高峰期设置声屏障 | 达标排放 |
|  | N2 | 运营期车辆行驶 | 交通噪声 | 道路邻近区域建设噪声敏感建筑民房改作商用房，设置限速、禁鸣标志. 工程全线采用低噪声路面 | 达标排放 |
| 其他 | 加强项目两侧路侧绿化 |
| 生态保护措施及预期效果： 针对本项目施工期及运营期的生态环境影响，环评提出如下生态防治措施： 1、施工期生态环境影响防治 建设单位加强施工场地的管理，各种材料设备堆放要合理，对易散落和流失的建筑材料要做好临时施工物料堆场的排水、防尘等防护措施。严格控制施工区域，不能扩大施工范围。对使用完毕后的施工场地，应及时清理现场，将临时物料堆场周围开挖的排水沟进行填平，将施工过程中在堆场内产生的所有垃圾全部按要求清理。结合实际情况在可绿化带进行植草、种植灌木，以提高绿化率改善生态环境，待项目建成后恢复场地。 2、运营期生态环境影响防治措施 本工程改造完成后，完善道路两侧绿化工程，可起到保护路面、减少水土流失、降低交通尘埃与交通噪声、调节改善道路小气候等综合的环境效益，进而改善沿线的景观环境，起到美化路容、净化空气、降低噪声的作用。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 1）光明寺至西湾通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇，起点位于光明寺村口接砂石线，终点位于西湾村，全长1.43公里。 2）西湾至东台沟通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇。路段一，起点位于西湾村，终点位于东台沟村，长1.025公里；路段二，起点位于东台沟村，接路段一终点，终点位于东台沟村东北0.435公里，项目公路总长1.46公里。 3）东庄至妙德庵通村公路：位于五山风景胜区台怀镇，起点位于东庄龙悦客栈，终点位于妙德庵，全长3.663公里。 4）新坊通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇，起点位于砂石线，途经新坊村，终点位于河北村西，全长1.296公里。 5）清凉社通村公路：位于五台山风景名胜区台怀镇，本次改造的路段一，包含两段道路：第一段道路起点位于武警接待中心门口（即路线K0+960处），终点位于洞子村新旧混凝土路面接口处（即路线K2+178处），长1.218公里；第二段道路起点位于文殊洞庙北过水路面处（即K5+433处），终点位于庙沟村口（即K6+856.9），长1.424公里；路段二，起点位于文殊洞标志牌交叉口，终点位于铁瓦殿村，本次改造起点位于楼上村北交又路口处（即K3+423处），终点位于铁瓦殿村北（即路线终点K4+404），长0.981公里，项目公路全长3.623公里。 6）车沟通村公路：位于五台山风景名胜区台怀镇，起点位于砂石线，终点位于五峰宾馆门前路面横向排水沟处，全长1.505公里。 7）兔沟至宽滩通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇，起点位于宽滩通村公路K1+440处，终点位于兔沟村，全长2.684公里。 8）水草滩至宽滩通村公路：位于五台山风景名胜旅游发展区台怀镇，起点位于黄土嘴，途经水草滩，终点位于宽滩村北，全长5.640公里。 2、环境质量现状 1）环境空气 本次环境空气质量现状评价引用五台山2018年1月的环境空气质量监测数据，监测因子为PM10、SO2、NO2。监测结果表明五台山2018年1月NO2日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，PM10、SO2超标，最大浓度占标率分别为288%、238%，表明该区2018年1月环境空气质量一般，超标原因与北方地区气候特点和采暖期有一定关系。 2）地表水环境 本次地表水环境质量现状评价引用山西菁茵环境监测有限公司于2017年11月10日对五台山风景名胜区清水河普化寺断面水质监测数据，监测结果表明清水河普化寺断面2017年11月各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，表明该河段水质良好。项目施工期应避开雨季。 3）声环境：根据监测结果可知，各敏感点噪声昼间与夜间均未出现超标现象昼间与夜间噪声值现状满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中标准值要求。项目所在区域声环境质量一般。 4）生态环境：项目沿线以人工生态环境和农业生态环境为主，植被以人工绿化带及农作物为主，生态环境现状一般，无特殊敏感点。 3、污染物排放情况 1）废气 （1）原有路面开挖产生的扬尘； （2）路基建设、路面修筑过程中产生的扬尘； （3）道路铺设产生的沥青烟； （4）各类施工机械排放的尾气； （5）筑路现场建筑垃圾时产生的扬尘； （6）运输以及装卸扬尘。 2）废水 （1）施工机械及运输车辆冲洗水； （2）施工作业人员的生活污水。 3）噪声 （1）施工机械噪声； （2）建筑材料以及建筑废料装卸噪声； （3）车辆运输噪声； （4）本项目建成通车后，车辆行驶、鸣笛带来的噪声污染。 4）固废 （1）施工时产生的固体废物； （2）施工人员产生的生活垃圾 （3）本项目运营期产生的固废主要为过往行人产生的生活垃圾。 5）生态影响 （1）工程占地带来土地使用功能的改变； （2）工程施工带来水土流失的影响； （3）工程对生物多样性的影响。 4、环保措施 项目施工期原路面挖除、筑路等施工过程中会产生扬尘、动力机械尾气、路面铺筑废气在采取合理布置施工场地、合理安排施工时间、围挡、苫盖，沥青熔融和搅拌在具有加工资质的市政搅拌站进行等一系列措施后，环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目运行期应优化车型比，控制高排污类车型的上路时间和通行数量并加强绿化、定期维护。采取上述措施后，项目运营期环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 项目不设施工营地，施工人员租用民房，生活废水排入当地污水管网内，废水不乱排；在施工场地设5m³沉淀池，简易处理施工废水，回用于施工场地洒水抑尘，废水不外排。运营期道路雨水依托现有排水系统，桥涵处设置桥面径流收集系统及事故池，用于处理桥上运输危险化学品车辆发生事故时产生的桥面事故废水。 项目施工营地布置合理，施工时间安排合理，避开夜间施工，选用低噪声设备并定期维护保养，大型载重车进入场地限制车速，禁止鸣笛。在采取治理措施后，施工期噪声贡献值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。运营期道路全线采用低噪声路面，两侧设绿化带，敏感点路段设置减速、禁鸣标志。采取上述措施后，运营期全线昼间噪声＜55 dB，夜间噪声＜45 dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 施工期建筑垃圾回用于路基填筑或由废品收购站回收，不可回收利用的全部运送至当地政府指定的建筑垃圾填埋场；施工营地、施工场地设置垃圾收集箱，收集后交由当地环卫部门处置。上述措施均符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求。 项目施工期的土方做到妥善堆存，土地应及时覆垦、植树造林。工程改造完成后，完善道路两侧绿化工程。 5、主要环境影响 本项目在采取环评要求的治理措施后，扬尘等大气污染物可以得到防治，废水全部回用不外排，固废得到合理处置，噪声能够做到敏感点达标。 6、环境管理与监测计划 本项目施工期和营运期环境保护管理工作由五台县环保局、环境监理及运营管理等单位执行。 7、建设项目环境可行性结论 本工程对大气、生态、声环境等有所影响，随着本报告中各项环保措施的落实，负面影响将得到有效遏制，随着生态措施的恢复，当地生态环境的影响将降低至最低限度。工程投入运营后，道路两侧的绿化将对区域环境质量具有积极影响。 综上，本项目属于社会公益性质工程，项目实施后为五台县提供了便利的交通，并通过加强道路两侧绿化，一定程度上改善了沿线的环境质量，建设与运营过程中，在认真落实环评提出的各项环保措施前提下，本评价认为，项目从环保角度可行。 二、建议 1、施工期间合理确定施工时序，合理安排工期，将施工期环境影响降至最低。 2、项目建成运行后，加强日常维护及管理工作，确保道路的安全及景观环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表附有以下附图、附件、附表 附图： 附图1 地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 项目路线平面图 附图4 地表水系图 附图5 五台山风景名胜区总体规划（2017~2030年） 附图6 五台山国家森林公园分布图 附图7 五台山山地草甸自然保护区分布图 附图8 山西省臭冷杉自然保护区分布图 附图9 五台山国家地质公园地质遗迹保护规划图 附图10 五台山国家地质公园规划总图 附图11 五台山世界自然文化遗产地分布图 附图12 五台山国有林场分布图 附图13 坪上泉域 附图14 五台县生态功能分区图 附图15 五台县生态经济区划图 附件： 附件1：委托书 附件2：工程可行性研究报告批复 附件3：环境质量现状监测报告 附表： 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

测量放样

N、S、G

准备工作

N、S、G

路基工程

N、S、G

路面工程

N、S

排水防护

N、S

桥涵工程

交通工程及沿线设施

图例：

G：废气  S：固废  N：噪声

竣工

图1  道路改造工程产污环节图