清水河五台山风景名胜区段划界

成果公告

（后附划界成果）

# 1概述

## 1.1流域概况

清水河发源于山西省五台县台怀镇东台沟村，流经五台山风景区和五台县，途经五台山风景区台怀镇、金岗库乡、五台县门限石乡、耿镇镇、高洪口乡、茹村乡、陈家庄乡、白家庄乡、神西乡，在五台县神西乡坪上村汇入滹沱河，河流长度111km。流域面积2402.6km2，其中：山西省五台县2400.7km2，河北省平山县1.9km2。清水河大于50km2的支流共有10条，各主要支流的情况分别为：铜钱沟河131.4km2，河流长度21km，发源于五台县石咀乡红庵村，河口位于五台县石咀乡石咀村；狐峪沟80.8km2，河流长度17km，发源于五台县门限石乡材林里村，河口位于五台县门限石乡狐峪口村；三岔沟66.7km2，河流长度11km，发源于五台县门限石乡三角城村，河口位于五台县门限石乡侯家庄村；殊宫寺河169.2km2，河流长度27km，发源于五台县灵境乡贺家庄村，河口位于五台县耿镇镇河西村；屋腔沟87.9km2，河流长度18km，发源于五台县耿镇镇曹老沟村，河口位于五台县耿镇镇照吞口村；南高洪口沟55.6km2，河流长度12km，发源于五台县高洪口乡大城村，河口位于五台县高洪口乡南高洪口村；泗阳河467.5km2，河流长度46km，发源于五台县豆村镇小柏沟村，河口位于五台县高洪口乡河口村；石沟（石盆口河）106.2km2，河流长度20km，发源于五台县茹村乡七里沟村，河口位于五台县茹村乡石盆口村；滤泗河348km2，河流长度47km，发源于五台县东雷乡岭底村，河口位于五台县陈家庄乡环椿坪村；移城河154.4km2，河流长度25km，发源于五台县陈家庄乡鹞子沟村，河口位于五台县陈家庄乡南坡村。

## 1.2气象

清水河流域由于受东西山脉的阻隔和境内地形的影响，大陆性气候比较明显，一年内气候随着大气环流发生变化。春季干旱而多风，夏季温和而湿润且降水集中，秋季凉爽而多雨，冬季漫长而严寒。

年平均气温5.0℃，一月份最冷，平均气温-11℃，七月份最热，平均气温21.0℃，极端最低气温-36℃，出现在台怀镇；极端最高气温37.4℃，出现在东冶镇。多年平均降水量为540mm。由于受水汽来源、地形条件等因素的影响，降水量时空分布不均，降水多集中于七、八、九三个月内，3～5月份降水占全年降水的14.2%。6～9月份降水量占全年的76.6%，10～2月份降水仅占全年降水的9.2%。降水年际变化也极不均匀，以五台山站为例，最大年降水量为1628.6mm（1959年），最小为325.5mm（1997年）。最大1h暴雨量70.3mm（1963年耿家会），最大6h暴雨量154.5mm（1973年马家庄），最大24h暴雨量185.2mm（1978年田家庄）。年平均日照2400至2700h，无霜期90～170天。境内风向以西北风和北风为主，五台山地区年平均风速为9m/s，极端最大风速20m/s。水面蒸发量（E601）在700～1000mm之间，以五台山为低值区，东冶一带为高值区，干旱指数介于1.0～2.0之间。

## 1.3水文基本资料

清水河流域内国家基本水文站1处、雨量站16处、气象站2处。

南坡水文站位于五台县陈家庄乡南坡村附近，地理坐标为东经113°23′，北纬38°34′。

该站集水面积2304km2，断面以上主河道长度82.1km，主河道平均坡度为10.9‰，主要支流有滤泗河、泗阳河，流域形状系数0.342。

该站1977年1月由耿家会迁来，2008年6月1日停测，同时上迁至上游五台山水文站继续观测。

水文下垫面特征：该站水文下垫面产流地类共有6种，分别为变质岩灌丛山地578.3km2，占该集水面积的25.1%，变质岩森林山地829.4km2，占该集水面积的36%，变质岩土石山区447km2，占该集水面积的19.4%，灰岩灌丛山地290.3km2，占该集水面积的12.6%，灰岩森林山地154.4km2，占该集水面积的6.7%，砂页岩灌丛山地4.6km2，占该集水面积的0.2%。

雨量站网：流域内有16个雨量站，平均每站控制流域面积144km2。

水利工程概况：流域内有1座中型水库—唐家湾水库，1978年建成，控制面积160km2；圈马沟小型水库，控制面积50km2。水库控制面积占测站控制面积的8.88%。

水文特征值：流域多年平均年降水量539.8mm，流域最大年降水量799.1mm，发生于1988年，流域最小年降水量252.0mm，发生于1972年。多年平均河川径流量17295万m3，折径流深72.7mm，多年平均年径流系数0.135。

该流域年最大24h暴雨均值介于50mm～55mm之间，单站最大24h点暴雨值为101.9mm，发生于1996年8月4日。

多年平均最大洪峰流量为237m3/s，实测最大洪峰流量794m3/s，发生于1996年，调查最大洪峰流量为4600m3/s，发生于1794年。20年一遇、五十年一遇、百年一遇洪峰流量分别为1077m3/s、1801m3/s、2405m3/s。

### 1.3.1洪水特征

清水河流域内坡陡流急，洪水暴涨暴落，汛期常常给沿岸带来灾害。由于流域降雨时空分布极不均匀，暴雨多集中于7～9月份，降雨量占全年降雨的60%以上。暴雨持续最长时间为2天，每遇大雨或暴雨，山洪暴发，河水猛涨，极易形成洪灾。洪水发生时间和类型：流域洪水多发生在7月、8月，特别是7月下旬至8月上旬之间更易发生，此间洪水多由暴雨形成，往往在中小流域出现较大的洪峰。9月发生洪水的机遇虽少，但一旦出现，往往灾害很严重，这是因为9月的大洪水多为霪雨形成，降雨历时长，分布范围广。洪水的分布特征：由调查和文献资料所知，较少有全流域性大洪水发生、上下游大洪水遭遇的概率较小。由于暴雨往往分布在流域上游的某一区域，所以相应地在这些暴雨区的大小支流上就容易形成大的洪水，而下游的干流上则由于上游洪水沿程而下，河槽不断调蓄，洪峰不断削减。

### 1.3.2径流

清水河多年平均径流量2.02亿m3。清水河清水流量为2.78m3/s，结冰期为12月至次年3月，冰厚0.7m。

### 1.3.3泥沙

流域内降雨量主要集中在6～9月份，因此大部分泥沙主要产生于这一时期，呈现“大水大沙”的特点。根据实地调查，清水河流域森林覆盖率较高，根据“手册”附图14“山西省悬移质泥沙输沙模数图”，多年平均输沙量410万t，输沙模数为1500t/（km2·a）多年平均输沙量410万t。

## 1.4社会经济

清水河流域共有1区5镇16个乡，466个村庄、197536人，耕地面积48.9万亩，其中水浇地面积1.5万亩。主要农作物有：玉米、高粱、薯类等大秋作物，其次是糜谷、豆类及莜麦等小杂粮。

清水河水力资源理论蕴藏量30412kW，可开发量17971kW。截至现在已在李家庄、坪上、胡家庄、马头口四个村建了4处无调蓄小水电站，装机7台，装机容量为876kW。1个国营坪上三电站，装机2台，装机容量为360kW。

## 1.5治导线规划情况概述

按照原忻州市河道站和忻州市河长制办公室工作站的安排，清水河治导线规划分为三个标段，分别由山西众泰达工程设计咨询有限公司、山西汇泽源水利工程咨询有限公司和忻州市兴盛河道技术咨询有限公司完成了清水河河源～化桥村段、化桥村～瑶芝村段和瑶芝村～清水河入滹沱河河口段的河流治导线规划工作。分别编制完成了《忻州市清水河河道治导线规划（河源～化桥村段）报告》（山西众泰达工程设计咨询有限公司，2019年12月），《忻州市市管河流部分河段治导线规划项目标段四（清水河五台县化桥村～瑶芝村段）》（山西汇泽源水利工程咨询有限公司，2019年11月），《忻州市清水河河道治导线规划（五台瑶芝村～入滹沱河口段）》（忻州市兴盛河道技术咨询有限公司，2017年7月）。清水河五台山段划界如下如下。

### 1.5.1清水河河源～化桥村段

该段规划起点为清水河河源，终点为石咀乡化桥村，规划河长37.5km，以流域面积大于20km²支流汇入点作为分段节点，并将相距较近的支流合并为一个断面。根据支流入河情况，将该河段分为6段进行规划。

清水河河源～化桥村段治导线规划采用的洪水标准为20年一遇。该段治导线规划情况如下（桩号为原治导线规划中线桩号）：

⑴清水河河源～善财洞（桩号K0+000～K7+500）

①桩号K0+000～K1+000段

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为68.2m3/s。

该段河道两岸为天然状态。河道两岸无提防，无涉河建筑物，无河道侵占物。左、右岸治导线基本按照设计洪水天然水面线轮廓线确定。

②桩号K1+000～K2+658段

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为68.2m3/s。

该段河道两岸为天然状态。河道两岸无提防，无涉河建筑物，河道侵占物为农田及公路。左右岸治导线基本按照设计洪水天然水面线轮廓线，并结合河段内道路、田坎、田界及河道走势综合考虑确定。

③桩号K2+658～K3+158段

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为68.2m3/s。

该段河道左岸为天然状态，右岸为村庄，无涉河建筑物，无河道侵占物。左岸治导线基本按照设计洪水天然水面线轮廓线确定，右岸治导线基本按照村界线确定。

④桩号K3+158～K7+500段

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为68.2m3/s。

该段河道两岸无提防，涉河建筑物为四座桥，河道侵占物为村庄、农田及公路。左右岸治导线基本按照设计洪水天然水面线轮廓线，并结合河段内村庄、道路、田坎、田界及河道走势综合考虑确定。

⑵善财洞～万佛洞（桩号K7+500～K11+459）

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为132.4m3/s，平均河宽大约为37.97m。

①桩号K7+630～K9+515段

该段河道右岸基本布设有公路，左岸有房屋和村庄，该段涉河建筑物有5座桥梁，无河道侵占物，治导线右岸基本沿公路内坡脚为依据布设，左岸沿房屋内坡脚为依据布设。

②桩号K9+159+～K11+459段

该段河道右岸基本有堤防布设，左岸有部分农田和建筑物，该段涉河建筑物有2座桥，无河道侵占物，治导线右岸基本沿公路内坡脚为依据布设，左岸沿山坡坡线布设。

⑶万佛洞～黄土咀（桩号K11+459～K15+877）

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为214.4m3/s，平均河宽大约为68.16m。

该段河道两岸布设有零星的建筑物和部分公路，该段涉河建筑物有2座桥，左右岸基本沿山坡内坡线布设，有房屋村庄的地方沿村庄临河线为依据布设。

⑷黄土咀～大甘河（桩号K15+877～K23+570）

①桩号K15+877～K19+000段

这段河道最小河宽40.8m，最大河宽113.50m，主槽平均宽度为74.35m，该段防洪标准为20年一遇，其洪峰流量为225.7m3/s，洪水位为1194.88m～1451.91m。该段共有两座桥梁，从上游到下游有白头庵村和南塔村，两村均在20年一遇洪水淹没线以外，左岸靠山，其中有一段有农田，田边有护田堤，堤防高程满足防洪标准；右岸为树林和少量农田，无堤防保护。因此左岸治导线靠山部分按20年一遇天然水面线控制，靠田部分沿堤防坡脚线控制，右岸均按20年一遇天然水面线控制。

②桩号K19+000～23+570段

这段河道最小河宽37.7m，最大河宽115m，主槽平均宽度为90.6m，该段防洪标准为20年一遇，其洪峰流量为225.7m3/s，洪水位为1446.32m～1376.15m。该段共有两座桥梁，从下游到下游有后石佛村和石佛村，两村均在20年一遇洪水淹没线以外，右岸为森林、公路和农田，左岸为农田和森林。因此右岸治导线有公路段的沿公路路基线进行控制，农田应综合考虑治导线适当进行收缩，其余段按20年一遇天然水面线进行控制，左岸治导线结合天然地坎线进行控制。

⑸大甘河～石咀（桩号K23+570～K32+020）

①桩号K23+570～K28+944

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为251.2m³/s。平均河宽约77m。

该段河道顺直，且比降小。两岸均已修建堤防，涉河建筑物主要为桥梁，无河道侵占物。左、右岸治导线以堤防内坡脚为依据绘制。

②桩号K28+944～K29+101

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为251.2m³/s。

该段河道为弯曲型段，且比降小。左岸已修建堤防，右岸为村庄，河道侵占物为房屋。左治导线以堤防内坡脚为依据绘制，因河道宽度不满足最小稳定河宽，则右岸将设计水面线作为指导线绘制。

③桩号K29+101～K30+500

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为251.2m³/s。

该段河道两岸为天然状态。河道两岸无堤防，无涉河建筑物，河道侵占物为两处房屋。左、右岸治导线基本按照设计洪水天然水面轮廓线，并结合河段内的道路、地形、河道走势综合考虑确定。

④桩号K30+500～K32+020

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为251.2m³/s。

该段河道右岸为天然状态，左岸已建堤防，涉河建筑物为两座桥，无河道侵占物。左岸治导线以堤防内坡脚为依据绘制，右岸治导线基本按照设计洪水天然水面轮廓线，并结合河段内的道路、地形、河道走势以及耕地和村庄边界综合考虑确定。

⑹石咀～化桥村（桩号K32+020～K36+021）

①桩号K32+020～K32+500

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为445.6m³/s。

该段河道右岸为天然状态，左岸已建堤防，涉河建筑物为一座桥，无河道侵占物。左岸治导线以堤防内坡脚为依据绘制，右岸治导线基本按照设计洪水天然水面轮廓线，并结合河段内的道路、地形、河道走势以综合考虑确定。

②桩号K32+500～K33+871

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为445.6m³/s。

该段河道两岸为天然状态，涉河建筑物为一座桥，侵占物为一处鱼塘。两岸岸治导线基本按照设计洪水天然水面轮廓线，并结合河段内的道路、地形、河道走势以及耕地和村庄边界综合考虑确定。

③桩号K33+871～K34+304

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为445.6m³/s。

该段河道两岸为天然状态，涉河建筑物为一座桥。左岸有居民区，右岸河道沿山脚向下，因此右岸岸治导线按照设计洪水天然水面轮廓线，左岸居民区处应适当进行收缩至村庄边界处。

④桩号K34+304～K36+021

该段防洪标准为20年一遇，20年一遇洪峰流量为445.6m³/s。

该段河道左岸为天然状态，右岸有不连续堤防，涉河建筑物为两座桥，无河道侵占物。右岸治导线以堤防内坡脚为依据绘制，左岸治导线基本按照设计洪水天然水面轮廓线，并结合河段内的道路、地形、河道走势以综合考虑确定。

# 2划界指导思想和原则

## 2.1指导思想

为贯彻落实中央关于加快水利改革发展的决策部署，结合全面推行河长制、湖长制的工作需要，切实加强河湖和水库工程管理，全面提升河湖与水库工程管理的法制化、规范化和专业化水平，充分发挥河湖和水库功能，促进河湖休养生息，维护河湖健康和水库管理秩序，推进水生态文明建设，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《山西省河道管理条例》、《水库大坝安全管理条例》及水利部《关于加强河湖管理工作的指导意见》、《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》，省河长制办公室《关于开展河湖和水库工程管理范围划界工作的通知》，进行河道管理范围划界工作。

## 2.2基本原则

### 2.2.1基本原则

进行河道治导线规划和管理范围划界应遵循以下基本原则：

⑴坚持依法依规、统筹规划的原则

严格执行河道管理保护法律法规，统筹上下游、左右岸，正确处理利用与保护的关系、当前和长远的关系、水利和其他行业的关系。

⑵坚持遵循规律、因地制宜的原则

充分遵循河道自然演变规律及演变趋势，因势利导满足河道行洪要求，科学合理规划治导线和确定河道管理范围。

⑶坚持人水和谐、保护优先的原则

尊重科学，结合实际,既要满足经济社会发展对河道合理开发的需求，又要满足维护河道行洪及水生态安全的基本需求。

### 2.2.2划界具体要求

河道管理范围划界是在已经完成的本河道治导线规划的基础上进行的，因此，划界工作应以河道治导线规划成果为主要依据，根据治导线的不同布置形式，并按照划界线尽量利用现有道路、山脚等天然节点、有利于管理定界和尽量开发利用滩地滩涂和留有足够的护堤范围的具体要求，分别确定管理范围界线，管理范围不应小于治导线的规划范围。

## 2.3编制依据

### 2.3.1法律法规

⑴《中华人民共和国水法》（主席令第74号公布，2002年10月1日实施）；

⑵《中华人民共和国防洪法》（主席令第88号公布，1998年1月1日施行）；

⑶《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）；

⑷《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号公布，1988年6月10号施行）；

⑸《中华人民共和国防汛条例》（国务院令第86号公布，2005年7月15日修订）；

⑹《山西省水工程管理条例》（1990年11月16日山西省第七届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）；

⑺《山西省河道管理条例》（1994年7月21日山西省第八届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）。

### 2.3.2规范及手册

⑴《防洪标准》（GB50201-2014）；

⑵《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

⑶《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

⑷《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；

⑸《水利工程水利计算规范》SL104-2015；

⑹《河道整治设计规范》GB507007-2011；；

⑺《堤防工程设计规范》GB50286-2013；

⑻《堤防工程管理设计规范》SL171-96；

⑼《城市防洪工程设计规范》GB/T50805-2012；

⑽《山西省水文计算手册》（山西省水利厅，2011年）。

### 2.3.3指导性文件

⑴水利部关于印发《关于加强河湖管理工作的指导意见》的通知（水建管[2014]76号）；

⑵《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管[2014]285号）；

⑶《山西省河湖和水库工程管理范围划界技术规定》；

⑷《山西省水利厅办公室关于开展河道治导线规划编制工作有关要求的通知》（晋水办水管〔2015〕42号）。

# 3测量成果

## 3.1测量依据

### 3.1.1有关规程

⑴《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010；

⑵《无人机航摄系统技术要求》CH/Z 3002-2010；

⑶《低空数子航空摄影测量内业规范》CH/Z 3003-2010；

⑷《低空数字航空摄影规范》CH/Z 3005-2010；

⑸《数字航摄仪检定规程》CH/Z 8021-2010；

⑹《全球定位系统(GPS)测量规范》(GBT18314-2009)；

⑺《工程测量规范》（GB50026-2007）；

⑻《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》(GBT 20257.1-2007)；

⑼《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》(GB/T18316-2001) ；

⑽《1：500、1：1000、1：2000比例尺地形图航空摄影规范》（GB/T15967-2008）；

⑾《无人机操作规程》；

⑿《水利水电工程测量规范》SL197-2013。

### 3.1.2测量系统

测量投影方式采用高斯-克吕格3°带投影，中央子午线为114度。

清水河河源～化桥村段治导线规划采用的平面坐标系统为国家2000坐标系，高程系统为1985国家高程基准。

本次清水河管理范围划界统一采用国家2000坐标系和1985国家高程基准。

## 3.2控制测量

### 3.2.1控制点布设

为满足河流治导线规划的要求，在测量准备阶段收集整理了新版河道1/1万地形图以及国家C、D级GPS控制点等基础资料。

按照利于长期保存、便于施测、坚实、稳固不易破坏、使用方便的原则，清水河五台山风景区段沿河道每隔3～4km左右布设了一个D级控制点，河道共计5个GPS D级点。标号分别为KZ1、KZ2……。规格参数详见点之记（参见《忻州市清水河河道治导线规划（河源～化桥村段）测量报告》）。

### 3.2.2控制点施测

GPS网控制点施测均使用3-4台南方S82（仪器标称精度:静态定位±5mm+2ppm）进行，采用双点推进边连式构网法同步观测，观测过程中，卫星高度角≥15°，有效观测卫星数≥4颗，时段长度≥60min，数据采样间隔15S，点位几何图形强度因子PDOP<6。

以网中已知GPS点（三等以上水准高程）及水准点进行曲面拟合高程计算，保证了高程精度。由于已知高程点多，并且分布合理，可以代替四等水准测量。

GPS观测前，认真检查了基座气泡居中情况，每段观测前后各量取天线高一次（量到测高片部位），互差均小于3毫米，取其中数作为天线高成果并认真做好了记录。

在一个时段的观测过程中严格避免进行以下操作：

⑴接收机关闭又重新启动；

⑵进行自检测试；

⑶改变接受卫星仰角限制；

⑷改变数据采样间隔；

⑸改变天线位置；

⑹按动关闭文件和删除文件等功能键。

## 3.3地形测量

地形测量采用无人机进行航测，其技术参数为：翼展2100mm，机长850mm，续航时间75分钟，正常续航速度76km/h，弹射起飞，伞降回收。

搭载航摄仪为SonyA7R。其技术参数为：4000万像素，焦距35mm。

野外航测数据采集由无人机完成，数据处理和绘图处理采用UAS Master7.0和cass9.0软件进行。

### 3.3.1作业流程

采用无人机进行航测，作业流程如图3.3-1。

图3.3-1  数码航空摄影测量工作流程图

### 3.3.2航测设计

依据《低空数字航空摄影规范》5.2.3要求确定基准面高程，并按照规范要求进行航摄分区的划分和航线布设等。航测设计包括摄区划分、航线布设方向、摄影时间、航摄范围覆盖、像片重叠度、补摄和重摄等内容，分述如下：

⑴摄区划分

分区界线应与图廓线相一致；分区内地形高差不应大于1/4相对航高；在能够确保航线的直线型前提下，分区应尽量划大；当地面高差突变或有特殊要求时，分区界线可以破图廓划分。分区摄影基准面的高度（h 基 ），以分区内具代表性的高点平均高程（h 高 ）与低点平均高程（h 低 ）之和的二分之一求得。

⑵航线布设方向

航线按东西向直线飞行。特定条件下，亦可根据地形走向与专业测绘的需要飞行；常规航摄航线应与图廓线平行敷设。某些情况下，航线应沿图幅中心线敷设；按专业测绘的要求和特殊的地形条件敷设航线；水域、海区常规敷设航线时，应尽可能避免像主点落水，要确保所有岛屿覆盖完整，并能构成正常重叠的立体像对；测图控制作业非常困难的地区，可根据用户的设计要求，敷设控制航线。

⑶摄影时间

航摄季节应选择本摄区最有利的气象条件，并要尽可能的避免或减少地表植被和其他覆盖物(如：积雪、洪水、沙尘等)对摄影和测图的不良影响，确保航摄像片能够真实地显现地面细部。选择航摄时间，既要保证具有充足的光照度，又要避免过大的阴影，一般根据摄区的太阳高度角和阴影倍数选定。

⑷航摄范围覆盖

摄区边界覆盖保证：航向覆盖超出摄区边界线应不少于2条基线。旁向覆盖超出摄区边界一般不少于像幅的50%，最少不小于像幅的35%。

⑸像片重叠度

航向重叠度和旁向重叠度根据项目具体情况进行设定。

⑹补摄和重摄

航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其他严重缺陷必须及时补摄。漏洞补摄必须按原设计航线进行。补摄航线的两端一般需超出漏洞外两条基线。

### 3.3.3像控点测量

首先布设像控点，像控点全部采用白色反光带，然后进行像控点加密、像控点整饰和像控点联测。

像控点的加密：局部地区进行像控点加密。均选刺在线状地物交角良好的交点上或影像小于0.2mm的点状地物中心，高程变化较小，在相邻像片上影像清晰便于联测的目标。点位实地的判刺精度为图上0.1mm。

当点位高出或低于地面目标时，均量其至地面比高，注至0.1m。

像控点整饰：像片正面整饰，平高点和高程点均以刺孔为中心，绘7mm直径的圆，平高点用红色、高程点用绿色整饰，点号与高程用分式表示。像片反面整饰用铅笔，略图绘在2cm×2cm的方框内，在方框旁加注点位简要说明，刺孔影像、桩位、略图说明一致。并注明了点号，选刺者、检查者的签名。

像控点联测：像控点联测采用GPS RTK测量技术。对采用RTK测量技术进行的像控点的平面和高程作了抽样检验。检验结果证明，平面坐标中误差为±2.6cm，高程中误差为±1.7cm，均达到像控点测量的精度要求，完全满足了航空测量内业的加密需要。

## 3.4纵横断面测量

纵横断面测量采用RTK现场测量与3维图形技术手段进行，为了充分反映地形的变化情况，在高程变化特征点及主要建筑物边界点增设了加桩。主要加桩点为：

⑴中心线与横断面的交点；

⑵断面线上地形有明显变化的地点；

⑶断面线与河、渠、堤、沟的交点；

⑷断面线穿过的闸、坝、桥、涵处；

⑸断面线与道路及建筑物的交点。

以充分反映地形变化为原则来采集各测点,然后采用南方CASS9.1软件根据坐标文件转换为里程文件，绘制完成纵、横断面图。

## 3.5测量成果

经过控制测量、无人机航测和现场纵横断面测绘，测量成果包括：⑴正射影像图；⑵河道1：2000地形带状图；⑶1：500河道纵、横断面图；⑷河道影像资料；⑸拦河、跨河建筑物像片及断面图。

# 4划界标准与划界分段

## 4.1河道分段

本次清水河五台山风景区段河道管理范围划界根据治导线规划情况将清水河分为1个大段6个规划区段，清水河河源～化桥村段为清水河五台山风景区段，各段中规划区段的划分情况如下所述。

### 4.1.1清水河五台山风景区段

该段规划起点为河源，终点为石咀乡化桥村，规划河长37.5km，以流域面积大于20km²支流汇入点作为分段节点，并将相距较近的支流合并为一个断面，将该河段分为6段进行规划。以支流汇入口附近村庄或水利工程命名各分段控制断面的名称，分段情况见表4.1-1。

清水河五台山风景区段分段情况表

表4.1-1

| 序号 | 断面 | 控制流域面积 （km²） | 河长 （km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 善财洞 | 25.95 | 8.09 | 支流汇入前 |
|  |  | 48.41 |  | 支流汇入后 |
| 2 | 万佛洞 | 68.15 | 12.15 | 支流汇入前 |
|  |  | 124.81 |  | 支流汇入后 |
| 3 | 黄土咀 | 139.78 | 16.6 | 支流汇入前 |
|  |  | 166.90 |  | 支流汇入后 |
| 4 | 大甘河 | 199.97 | 24.28 | 南梁沟汇入前 |
|  |  | 240.54 |  | 南梁沟汇入后 |
| 5 | 石咀 | 293.57 | 32.69 | 铜钱沟汇入前 |
|  |  | 419.67 |  | 铜钱沟汇入后 |
| 6 | 狐峪沟 | 455.55 | 39.35 | 狐峪沟汇入前 |

### 4.2.1清水河五台山风景区段

依据《防洪标准》（GB 50201-2014），同时充分考虑城乡长期发展规划，着眼长远，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用，综合分析确定该段采用20一遇防洪标准。

## 4.3分段设计洪水计算成果

### 4.3.1清水河五台山风景区段

根据《山西省水文计算手册》，采用综合瞬时单位线法、推理公式法和地区经验公式法3种方法分别计算各段的设计洪水，经综合比较后选用综合瞬时单位线法的计算成果。各断面20年一遇洪峰流量采用值见表4.3-1。

清水河五台山风景区段洪峰流量采用成果表

表4.3-1

| 序号 | 断面起止 | 控制断面 | 控制流域面积 （km） | 洪峰流量 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源～善财洞 | 善财洞 | 25.95 | 68.2 |
| 2 | 善财洞～万佛洞 | 万佛洞 | 68.15 | 132.4 |
| 3 | 万佛洞～黄土咀 | 黄土咀 | 124.81 | 214.4 |
| 4 | 黄土咀～大甘河 | 大甘河 | 166.90 | 225.7 |
| 5 | 大甘河～石咀 | 石咀 | 293.57 | 251.2 |
| 6 | 石咀～化桥村 | 化桥村 | 455.55 | 445.6 |

## 4.4分段划界说明

根据《山西省河湖和水库工程管理范围划界技术规定》第二十四条的规定，河道管理范围划界的原则应是：

⑴现有堤防满足治导线规划要求的，汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河等省管河道和潇河、御河的管理范围边界线为现有堤防背水坡坡脚向外水平延伸10～20m处，其它河道延伸5～10m处。

⑵现有堤防不满足治导线规划要求的和无堤防河段，边界线应按以治导线为临水控制线修筑堤防的情况，充分考虑堤防设计底宽和护堤地的宽度规划。

⑶生态修复规划编制完成的河道，应将河道两侧已规划的生态项目划入河道管理范围边界线内。

清水河五台山风景区段属于河道管理边界为堤防背水坡坡角向外水平延伸5～10m的河道，该河大部分河段无堤防，治导线的规划主要以20年一遇洪水的淹没线为依据，本次划界根据治导线的规划情况，确定划界线时综合考虑治导线的河道宽度、治导线的走向、治导线外是否为滩地、现有堤防或有条件修筑堤防等因素，合理确定划界范围。

清水河治导线规划以深泓线的河道长度分别为：

清水河五台山风景区段36.021km；

本次划界以河道中心线从清水河河源至河口统一标定了桩号，各河段的河道中线长度分别是：

清水河五台山风景区段（桩号M0+000～M34+952）34.952km；

划界河长与治导线规划河长比较，相差1.873km，其原因一是规划河段之间的终点与起点有部分重叠，二是河道中线桩号（midel简称M）与深泓线桩号存在差异。清水河管理范围划界按本次统一标定的河道中线桩号和河道长度进行。

清水河治导线的布置形式主要有以下几种：

⑴治导线沿山脚线、道路、村庄布置；

⑵治导线沿堤防布置；

⑶治导线沿河岸布置；

⑷治导线沿滩地临河边缘布置；

⑸治导线从滩地中间通过；

⑹治导线在高山峡谷段沿淹没线布置。

⑺道路、村庄、厂矿侵占河道，治导线穿过其中布置

根据治导线的不同布置情况，经综合分析，确定清水河管理范围按划界线与治导线重合以及划界线与治导线不重合2种情况进行划定。

⑴划界线与治导线重合的情况

①治导线贴近山脚线、道路、村庄布置的；

②治导线沿河岸布置的；

③治导线从滩地中间穿过，且河道较宽的；

④治导线在高山峡谷段沿淹没线布置的。

⑤道路、村庄、厂矿侵占河道，治导线穿过其中布置。

⑵划界线与治导线不重合的情况

①治导线沿堤防布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地；

②治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地；

③治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地；

④道路、村庄、厂矿侵占河道，治导线穿过其中布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地；

⑤治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。

4.4.1清水河五台山风景区段（桩号M0+000～M34+952）

根据该河段治导线布置情况，进行河道管理范围划界，划界情况详见表4.4-1和表4.4-2。划界结果为：左岸划界线长度35.17km，右岸划界线长度35.21km。划界范围面积为2.56km2。

划界线范围宽度为4.43m～154.44m。该段以河道中心线桩号每500m划界范围宽度详见表4.4-3。

划界线左岸共设划界桩352个，其中百米桩316个、千米桩36个；右岸共设划界桩353个，其中百米桩317个、千米桩36个。划界桩坐标详见附件1表1-1。

清水河五台山风景区段左岸划界线布置情况

表4.4-1

| 桩号 | 划界线 布置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起点 | 终点 |  |  |
| HL0+000 | HL3+040 | 划界线与治导线重合 | 治导线在高山峡谷段沿淹没线布置。 |
| HL3+040 | HL5+340 | 划界线与治导线不重合 | 治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL5+340 | HL6+020 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近山脚线、村庄布置。 |
| HL6+020 | HL6+950 | 划界线与治导线不重合 | 治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL6+950 | HL7+150 | 划界线与治导线不重合 | 治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |
| HL7+150 | HL8+470 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近山脚线、村庄布置。 |
| HL8+470 | HL8+700 | 划界线与治导线不重合 | 治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |
| HL8+700 | HL10+400 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近山脚线、村庄布置。 |
| HL10+400 | HL10+660 | 划界线与治导线不重合 | 治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |
| HL10+660 | HL11+410 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL11+410 | HL12+280 | 划界线与治导线重合 | 治导线从滩地中间穿过，且河道较宽。 |
| HL12+280 | HL12+540 | 划界线与治导线不重合 | 治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |
| HL12+540 | HL15+030 | 划界线与治导线重合 | ①治导线贴近山脚线布置； ②治导线从滩地中间穿过，且河道较宽。 |
| HL15+030 | HL15+580 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL15+580 | HL17+200 | 划界线与治导线重合 | ①治导线贴近山脚线布置； ②治导线从滩地中间穿过，且河道较宽。 |
| HL17+200 | HL18+270 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL18+270 | HL19+410 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近山脚线布置。 |
| HL19+410 | HL20+220 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |

| 桩号 | 划界线 布置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起点 | 终点 |  |  |
| HL20+220 | HL20+580 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近山脚线布置。 |
| HL20+580 | HL21+460 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL21+460 | HL21+670 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近山脚线布置。 |
| HL21+670 | HL22+590 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL22+590 | HL23+550 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近山脚线布置。 |
| HL23+550 | HL25+930 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL25+930 | HL27+340 | 划界线与治导线重合 | ①治导线贴近山脚线布置； ②治导线从滩地中间穿过，且河道较宽。 |
| HL27+340 | HL29+490 | 划界线与治导线不重合 | ①治导线沿堤防布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 ②治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地； ③治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |
| HL29+490 | HL30+780 | 划界线与治导线重合 | ①治导线贴近道路布置的； ②治导线从滩地中间穿过，且河道较宽的。 |
| HL30+780 | HL33+140 | 划界线与治导线不重合 | 治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HL33+140 | HL34+360 | 划界线与治导线重合 | ①治导线从滩地中间穿过，且河道较宽的； ②村庄侵占河道，治导线穿过其中布置。 |
| HL34+360 | HL35+170 | 划界线与治导线不重合 | 治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |

清水河五台山风景区段右岸划界线布置情况

表4.4-2

| 桩号 | 划界线 布置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起点 | 终点 |  |  |
| HR0+000 | HR5+350 | 划界线与治导线重合 | ①治导线贴近村庄布置； ②治导线从滩地中间穿过，且河道较宽； ③治导线在高山峡谷段沿淹没线布置。 |
| HR5+350 | HR6+180 | 划界线与治导线不重合 | 治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HR6+180 | HR6+480 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近村庄布置。 |
| HR6+480 | HR7+410 | 划界线与治导线不重合 | 治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |
| HR7+410 | HR11+390 | 划界线与治导线重合 | ①治导线贴近道路、村庄布置； ②治导线从滩地中间穿过，且河道较宽。 |
| HR11+390 | HR11+740 | 划界线与治导线不重合 | 治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HR11+740 | HR14+370 | 划界线与治导线重合 | ①治导线贴近道路、村庄布置； ②治导线从滩地中间穿过，且河道较宽。 |
| HR14+370 | HR15+070 | 划界线与治导线不重合 | 治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |
| HR15+070 | HR15+430 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近道路布置。 |
| HR15+430 | HR17+020 | 划界线与治导线不重合 | 治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HR17+020 | HR17+760 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近道路布置。 |
| HR17+760 | HR19+210 | 划界线与治导线不重合 | 治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HR19+210 | HR21+120 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近道路布置。 |
| HR21+120 | HR22+250 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HR22+250 | HR22+660 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近道路布置。 |

| 桩号 | 划界线 布置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起点 | 终点 |  |  |
| HR22+660 | HR23+740 | 划界线与治导线不重合 | 治导线未完全贴近道路、村庄布置，划界线沿临河建筑物的控制边线和节点划定。 |
| HR23+740 | HR24+070 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近道路布置。 |
| HR24+070 | HR29+280 | 划界线与治导线不重合 | 治导线沿滩地临河边缘布置，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HR29+280 | HR30+680 | 划界线与治导线重合 | 治导线从滩地中间穿过，且河道较宽。 |
| HR30+680 | HR31+050 | 划界线与治导线不重合 | 治导线从滩地中间通过，且河道较窄的，划界线以治导线外延15m，保留7m左右护堤地。 |
| HR31+050 | HR35+210 | 划界线与治导线重合 | 治导线贴近山脚线、村庄布置。 |

清水河五台山风景区段划界范围宽度

表4.4-3

| 中心线桩号 | 划界线 河宽 （m) | 中心线桩号 | 划界线 河宽 （m) | 中心线桩号 | 划界线 河宽 （m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0+000 | 8.74 | M12+000 | 135.85 | M23+500 | 98.34 |
| M0+500 | 4.43 | M12+500 | 61.06 | M24+000 | 81.08 |
| M1+000 | 24.10 | M13+000 | 97.43 | M24+500 | 81.53 |
| M1+500 | 20.49 | M13+500 | 68.39 | M25+000 | 82.46 |
| M2+000 | 24.58 | M14+000 | 44.66 | M25+500 | 82.41 |
| M2+500 | 34.79 | M14+500 | 84.32 | M26+000 | 96.63 |
| M3+000 | 17.06 | M15+000 | 72.79 | M26+500 | 82.26 |
| M3+500 | 32.45 | M15+500 | 80.96 | M27+000 | 109.92 |
| M4+000 | 37.18 | M16+000 | 81.10 | M27+500 | 80.85 |
| M4+500 | 34.97 | M16+500 | 90.72 | M28+000 | 81.13 |
| M5+000 | 51.72 | M17+000 | 93.97 | M28+500 | 85.34 |
| M5+500 | 55.79 | M17+500 | 75.42 | M29+000 | 83.97 |
| M6+000 | 52.88 | M18+000 | 108.29 | M29+500 | 135.71 |
| M6+500 | 73.07 | M18+500 | 73.61 | M30+000 | 150.73 |
| M7+000 | 43.30 | M19+000 | 73.91 | M30+500 | 117.66 |
| M7+500 | 36.06 | M19+500 | 82.51 | M31+000 | 62.21 |
| M8+000 | 60.60 | M20+000 | 58.75 | M31+500 | 63.26 |
| M8+500 | 36.32 | M20+500 | 75.51 | M32+000 | 122.03 |
| M9+000 | 30.72 | M21+000 | 79.60 | M32+500 | 73.33 |
| M9+500 | 32.67 | M21+500 | 87.41 | M33+000 | 136.45 |
| M10+000 | 41.51 | M22+000 | 104.61 | M33+500 | 134.20 |
| M10+500 | 39.61 | M22+500 | 154.44 | M34+000 | 96.19 |
| M11+000 | 70.11 | M23+000 | 75.56 | M34+500 | 113.03 |
| M11+500 | 113.98 |  |  |  |  |

# 5清水河五台山风景区段（桩号M0+000～M34+952）

左岸划界线长度35.17km，右岸划界线长度35.21km。左岸共设划界桩352个，其中百米桩316个、千米桩36个；右岸共设划界桩353个，其中百米桩317个、千米桩36个。

# 附件1：清水河管理范围划界线坐标总表

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（左岸）

附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HL0+000 | 4324462.056 | 38469956.191 | HL3+500 | 4322606.605 | 38467236.248 |
| HL0+100 | 4324383.038 | 38469897.061 | HL3+600 | 4322541.643 | 38467160.405 |
| HL0+200 | 4324303.897 | 38469837.800 | HL3+700 | 4322487.875 | 38467076.414 |
| HL0+300 | 4324247.975 | 38469755.381 | HL3+800 | 4322435.652 | 38466991.496 |
| HL0+400 | 4324191.587 | 38469674.368 | HL3+900 | 4322380.378 | 38466908.733 |
| HL0+500 | 4324167.259 | 38469578.613 | HL4+000 | 4322337.055 | 38466819.093 |
| HL0+600 | 4324117.751 | 38469495.192 | HL4+100 | 4322278.917 | 38466738.019 |
| HL0+700 | 4324091.140 | 38469398.996 | HL4+200 | 4322224.080 | 38466654.855 |
| HL0+800 | 4324071.199 | 38469301.533 | HL4+300 | 4322166.120 | 38466573.387 |
| HL0+900 | 4324030.449 | 38469210.270 | HL4+400 | 4322107.678 | 38466492.242 |
| HL1+000 | 4323998.972 | 38469115.680 | HL4+500 | 4322048.694 | 38466411.498 |
| HL1+100 | 4323973.475 | 38469019.371 | HL4+600 | 4321984.193 | 38466335.173 |
| HL1+200 | 4323961.740 | 38468920.241 | HL4+700 | 4321917.643 | 38466260.737 |
| HL1+300 | 4323949.334 | 38468822.422 | HL4+800 | 4321833.230 | 38466207.774 |
| HL1+400 | 4323881.496 | 38468750.543 | HL4+900 | 4321748.129 | 38466155.618 |
| HL1+500 | 4323837.134 | 38468666.697 | HL5+000 | 4321668.496 | 38466095.158 |
| HL1+600 | 4323771.352 | 38468594.988 | HL5+100 | 4321598.575 | 38466025.572 |
| HL1+700 | 4323715.414 | 38468512.474 | HL5+200 | 4321538.939 | 38465946.076 |
| HL1+800 | 4323657.953 | 38468431.101 | HL5+300 | 4321472.996 | 38465871.566 |
| HL1+900 | 4323616.136 | 38468340.988 | HL5+400 | 4321434.939 | 38465780.947 |
| HL2+000 | 4323555.607 | 38468262.743 | HL5+500 | 4321357.458 | 38465717.773 |
| HL2+100 | 4323486.519 | 38468190.675 | HL5+600 | 4321282.425 | 38465651.667 |
| HL2+200 | 4323413.593 | 38468123.859 | HL5+700 | 4321201.028 | 38465593.750 |
| HL2+300 | 4323339.694 | 38468060.408 | HL5+800 | 4321114.845 | 38465543.197 |
| HL2+400 | 4323242.284 | 38468039.606 | HL5+900 | 4321031.713 | 38465487.788 |
| HL2+500 | 4323149.012 | 38468005.381 | HL6+000 | 4320950.139 | 38465429.970 |
| HL2+600 | 4323072.048 | 38467942.351 | HL6+100 | 4320870.406 | 38465370.381 |
| HL2+700 | 4323016.148 | 38467859.986 | HL6+200 | 4320802.604 | 38465297.301 |
| HL2+800 | 4322957.853 | 38467779.322 | HL6+300 | 4320724.242 | 38465235.764 |
| HL2+900 | 4322902.301 | 38467696.543 | HL6+400 | 4320674.832 | 38465154.747 |
| HL3+000 | 4322865.021 | 38467603.785 | HL6+500 | 4320639.324 | 38465063.063 |
| HL3+100 | 4322828.361 | 38467510.910 | HL6+600 | 4320596.588 | 38464975.180 |
| HL3+200 | 4322824.148 | 38467411.475 | HL6+700 | 4320511.711 | 38464924.762 |
| HL3+300 | 4322776.746 | 38467333.341 | HL6+800 | 4320421.160 | 38464881.783 |
| HL3+400 | 4322682.790 | 38467300.185 | HL6+900 | 4320325.193 | 38464856.536 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（左岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HL7+000 | 4320231.518 | 38464822.831 | HL10+500 | 4317358.642 | 38463344.885 |
| HL7+100 | 4320132.809 | 38464814.336 | HL10+600 | 4317309.802 | 38463257.624 |
| HL7+200 | 4320032.959 | 38464814.233 | HL10+700 | 4317245.558 | 38463181.564 |
| HL7+300 | 4319933.129 | 38464817.848 | HL10+800 | 4317198.955 | 38463093.371 |
| HL7+400 | 4319834.612 | 38464834.433 | HL10+900 | 4317152.393 | 38463004.905 |
| HL7+500 | 4319738.980 | 38464862.848 | HL11+000 | 4317103.971 | 38462918.365 |
| HL7+600 | 4319641.750 | 38464886.028 | HL11+100 | 4317036.469 | 38462845.466 |
| HL7+700 | 4319552.202 | 38464928.569 | HL11+200 | 4316980.986 | 38462762.462 |
| HL7+800 | 4319454.068 | 38464936.604 | HL11+300 | 4316916.116 | 38462686.559 |
| HL7+900 | 4319361.645 | 38464899.694 | HL11+400 | 4316839.029 | 38462623.096 |
| HL8+000 | 4319276.517 | 38464847.847 | HL11+500 | 4316741.786 | 38462608.579 |
| HL8+100 | 4319206.904 | 38464776.507 | HL11+600 | 4316641.910 | 38462604.646 |
| HL8+200 | 4319141.800 | 38464700.879 | HL11+700 | 4316542.018 | 38462608.897 |
| HL8+300 | 4319074.823 | 38464626.641 | HL11+800 | 4316445.301 | 38462585.745 |
| HL8+400 | 4319000.883 | 38464559.801 | HL11+900 | 4316353.714 | 38462545.961 |
| HL8+500 | 4318916.920 | 38464506.247 | HL12+000 | 4316255.957 | 38462544.722 |
| HL8+600 | 4318824.241 | 38464468.957 | HL12+100 | 4316157.367 | 38462560.904 |
| HL8+700 | 4318732.110 | 38464430.123 | HL12+200 | 4316057.778 | 38462569.838 |
| HL8+800 | 4318642.924 | 38464384.981 | HL12+300 | 4315958.291 | 38462578.947 |
| HL8+900 | 4318559.250 | 38464330.341 | HL12+400 | 4315859.005 | 38462589.663 |
| HL9+000 | 4318475.359 | 38464276.012 | HL12+500 | 4315762.641 | 38462614.688 |
| HL9+100 | 4318388.889 | 38464225.873 | HL12+600 | 4315672.800 | 38462656.900 |
| HL9+200 | 4318300.970 | 38464178.383 | HL12+700 | 4315589.332 | 38462711.468 |
| HL9+300 | 4318216.838 | 38464125.317 | HL12+800 | 4315493.164 | 38462726.821 |
| HL9+400 | 4318145.799 | 38464054.939 | HL12+900 | 4315394.405 | 38462713.120 |
| HL9+500 | 4318069.795 | 38463990.365 | HL13+000 | 4315295.234 | 38462701.249 |
| HL9+600 | 4317985.658 | 38463939.041 | HL13+100 | 4315195.965 | 38462708.084 |
| HL9+700 | 4317890.897 | 38463907.146 | HL13+200 | 4315100.675 | 38462680.811 |
| HL9+800 | 4317796.973 | 38463873.399 | HL13+300 | 4315014.085 | 38462632.173 |
| HL9+900 | 4317717.262 | 38463813.963 | HL13+400 | 4314915.150 | 38462620.999 |
| HL10+000 | 4317647.676 | 38463743.294 | HL13+500 | 4314816.672 | 38462630.203 |
| HL10+100 | 4317580.797 | 38463669.121 | HL13+600 | 4314718.765 | 38462648.747 |
| HL10+200 | 4317512.285 | 38463600.843 | HL13+700 | 4314626.124 | 38462684.860 |
| HL10+300 | 4317457.832 | 38463518.530 | HL13+800 | 4314550.405 | 38462750.012 |
| HL10+400 | 4317408.631 | 38463431.493 | HL13+900 | 4314468.917 | 38462790.228 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（左岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HL14+000 | 4314408.680 | 38462869.527 | HL17+500 | 4311386.626 | 38464074.166 |
| HL14+100 | 4314338.560 | 38462940.417 | HL17+600 | 4311291.499 | 38464104.652 |
| HL14+200 | 4314265.834 | 38463008.849 | HL17+700 | 4311253.591 | 38464196.385 |
| HL14+300 | 4314188.284 | 38463070.747 | HL17+800 | 4311218.406 | 38464289.985 |
| HL14+400 | 4314104.692 | 38463123.724 | HL17+900 | 4311182.905 | 38464383.465 |
| HL14+500 | 4314006.668 | 38463138.454 | HL18+000 | 4311146.122 | 38464476.448 |
| HL14+600 | 4313907.830 | 38463127.378 | HL18+100 | 4311113.294 | 38464570.764 |
| HL14+700 | 4313810.332 | 38463117.389 | HL18+200 | 4311083.518 | 38464665.599 |
| HL14+800 | 4313716.969 | 38463142.495 | HL18+300 | 4311019.562 | 38464741.710 |
| HL14+900 | 4313625.225 | 38463170.055 | HL18+400 | 4310958.669 | 38464818.149 |
| HL15+000 | 4313578.699 | 38463257.210 | HL18+500 | 4310908.762 | 38464903.947 |
| HL15+100 | 4313516.870 | 38463332.963 | HL18+600 | 4310867.712 | 38464993.693 |
| HL15+200 | 4313455.697 | 38463411.643 | HL18+700 | 4310813.775 | 38465077.237 |
| HL15+300 | 4313395.800 | 38463491.706 | HL18+800 | 4310739.221 | 38465141.493 |
| HL15+400 | 4313338.123 | 38463572.913 | HL18+900 | 4310658.218 | 38465196.179 |
| HL15+500 | 4313270.200 | 38463646.267 | HL19+000 | 4310583.114 | 38465255.435 |
| HL15+600 | 4313186.802 | 38463700.321 | HL19+100 | 4310511.120 | 38465323.436 |
| HL15+700 | 4313087.738 | 38463711.807 | HL19+200 | 4310437.603 | 38465387.464 |
| HL15+800 | 4312988.823 | 38463723.387 | HL19+300 | 4310386.740 | 38465472.830 |
| HL15+900 | 4312894.147 | 38463704.163 | HL19+400 | 4310363.989 | 38465569.081 |
| HL16+000 | 4312794.801 | 38463709.664 | HL19+500 | 4310345.260 | 38465667.306 |
| HL16+100 | 4312699.835 | 38463720.282 | HL19+600 | 4310333.962 | 38465766.045 |
| HL16+200 | 4312606.747 | 38463756.034 | HL19+700 | 4310374.135 | 38465857.621 |
| HL16+300 | 4312510.140 | 38463780.930 | HL19+800 | 4310413.554 | 38465949.509 |
| HL16+400 | 4312422.864 | 38463826.885 | HL19+900 | 4310461.963 | 38466036.492 |
| HL16+500 | 4312328.288 | 38463857.600 | HL20+000 | 4310485.704 | 38466132.621 |
| HL16+600 | 4312238.354 | 38463900.744 | HL20+100 | 4310465.682 | 38466227.271 |
| HL16+700 | 4312146.745 | 38463940.533 | HL20+200 | 4310394.610 | 38466296.955 |
| HL16+800 | 4312060.953 | 38463991.598 | HL20+300 | 4310305.292 | 38466338.250 |
| HL16+900 | 4311966.225 | 38464015.838 | HL20+400 | 4310208.728 | 38466364.238 |
| HL17+000 | 4311872.534 | 38463981.866 | HL20+500 | 4310117.042 | 38466400.964 |
| HL17+100 | 4311772.978 | 38463980.805 | HL20+600 | 4310067.473 | 38466487.493 |
| HL17+200 | 4311673.804 | 38463992.754 | HL20+700 | 4310033.040 | 38466580.458 |
| HL17+300 | 4311574.897 | 38464007.038 | HL20+800 | 4310039.148 | 38466679.720 |
| HL17+400 | 4311480.465 | 38464039.630 | HL20+900 | 4310065.318 | 38466776.054 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（左岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HL21+000 | 4310091.016 | 38466872.639 | HL24+500 | 4307631.536 | 38468987.332 |
| HL21+100 | 4310101.913 | 38466971.863 | HL24+600 | 4307546.636 | 38469040.100 |
| HL21+200 | 4310093.211 | 38467071.045 | HL24+700 | 4307464.399 | 38469096.982 |
| HL21+300 | 4310062.318 | 38467165.835 | HL24+800 | 4307385.593 | 38469158.441 |
| HL21+400 | 4310003.507 | 38467246.031 | HL24+900 | 4307319.484 | 38469233.180 |
| HL21+500 | 4309933.150 | 38467316.915 | HL25+000 | 4307266.211 | 38469317.746 |
| HL21+600 | 4309876.441 | 38467398.979 | HL25+100 | 4307225.910 | 38469408.929 |
| HL21+700 | 4309795.367 | 38467456.793 | HL25+200 | 4307199.982 | 38469505.461 |
| HL21+800 | 4309710.838 | 38467510.175 | HL25+300 | 4307182.889 | 38469603.932 |
| HL21+900 | 4309620.935 | 38467553.162 | HL25+400 | 4307176.506 | 38469703.385 |
| HL22+000 | 4309527.498 | 38467588.709 | HL25+500 | 4307178.210 | 38469803.354 |
| HL22+100 | 4309437.186 | 38467631.014 | HL25+600 | 4307176.760 | 38469903.306 |
| HL22+200 | 4309348.341 | 38467676.744 | HL25+700 | 4307150.763 | 38469999.680 |
| HL22+300 | 4309264.950 | 38467731.763 | HL25+800 | 4307104.327 | 38470087.365 |
| HL22+400 | 4309182.020 | 38467787.523 | HL25+900 | 4307036.331 | 38470160.360 |
| HL22+500 | 4309104.673 | 38467850.906 | HL26+000 | 4306970.188 | 38470233.752 |
| HL22+600 | 4309024.812 | 38467910.835 | HL26+100 | 4306910.905 | 38470313.900 |
| HL22+700 | 4308933.349 | 38467950.800 | HL26+200 | 4306843.671 | 38470387.507 |
| HL22+800 | 4308839.606 | 38467985.276 | HL26+300 | 4306763.036 | 38470446.240 |
| HL22+900 | 4308753.386 | 38468032.008 | HL26+400 | 4306675.533 | 38470494.646 |
| HL23+000 | 4308700.685 | 38468116.267 | HL26+500 | 4306588.133 | 38470543.231 |
| HL23+100 | 4308662.455 | 38468206.880 | HL26+600 | 4306502.972 | 38470595.648 |
| HL23+200 | 4308605.806 | 38468288.914 | HL26+700 | 4306430.864 | 38470660.977 |
| HL23+300 | 4308555.277 | 38468374.849 | HL26+800 | 4306401.478 | 38470756.145 |
| HL23+400 | 4308519.286 | 38468467.077 | HL26+900 | 4306350.646 | 38470841.926 |
| HL23+500 | 4308490.609 | 38468562.406 | HL27+000 | 4306290.163 | 38470921.444 |
| HL23+600 | 4308459.336 | 38468655.508 | HL27+100 | 4306219.969 | 38470991.778 |
| HL23+700 | 4308373.328 | 38468698.978 | HL27+200 | 4306153.474 | 38471066.466 |
| HL23+800 | 4308284.059 | 38468741.351 | HL27+300 | 4306074.887 | 38471127.697 |
| HL23+900 | 4308193.195 | 38468782.728 | HL27+400 | 4306001.577 | 38471194.482 |
| HL24+000 | 4308097.823 | 38468812.539 | HL27+500 | 4305937.185 | 38471270.146 |
| HL24+100 | 4308001.183 | 38468838.191 | HL27+600 | 4305887.773 | 38471356.767 |
| HL24+200 | 4307905.314 | 38468866.566 | HL27+700 | 4305852.871 | 38471450.136 |
| HL24+300 | 4307811.031 | 38468899.709 | HL27+800 | 4305838.670 | 38471547.890 |
| HL24+400 | 4307719.216 | 38468939.263 | HL27+900 | 4305838.743 | 38471647.889 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（左岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HL28+000 | 4305837.425 | 38471747.880 | HL31+600 | 4303635.029 | 38474041.427 |
| HL28+100 | 4305837.202 | 38471847.880 | HL31+700 | 4303536.314 | 38474057.238 |
| HL28+200 | 4305835.578 | 38471947.860 | HL31+800 | 4303437.447 | 38474072.241 |
| HL28+300 | 4305831.126 | 38472047.561 | HL31+900 | 4303338.597 | 38474087.016 |
| HL28+400 | 4305814.957 | 38472146.243 | HL32+000 | 4303244.668 | 38474120.034 |
| HL28+500 | 4305803.040 | 38472244.973 | HL32+100 | 4303161.071 | 38474174.556 |
| HL28+600 | 4305790.249 | 38472344.085 | HL32+200 | 4303077.854 | 38474229.712 |
| HL28+700 | 4305759.395 | 38472437.660 | HL32+300 | 4302986.233 | 38474253.913 |
| HL28+800 | 4305697.178 | 38472512.778 | HL32+400 | 4302888.242 | 38474233.969 |
| HL28+900 | 4305627.046 | 38472584.055 | HL32+500 | 4302790.251 | 38474214.025 |
| HL29+000 | 4305556.919 | 38472655.342 | HL32+600 | 4302693.056 | 38474192.150 |
| HL29+100 | 4305488.120 | 38472727.887 | HL32+700 | 4302594.002 | 38474178.423 |
| HL29+200 | 4305409.986 | 38472788.777 | HL32+800 | 4302496.746 | 38474156.678 |
| HL29+300 | 4305316.456 | 38472823.351 | HL32+900 | 4302401.868 | 38474125.899 |
| HL29+400 | 4305226.050 | 38472863.481 | HL33+000 | 4302305.576 | 38474100.189 |
| HL29+500 | 4305150.698 | 38472927.789 | HL33+100 | 4302206.777 | 38474084.783 |
| HL29+600 | 4305107.908 | 38473018.081 | HL33+200 | 4302107.221 | 38474076.381 |
| HL29+700 | 4305082.238 | 38473114.480 | HL33+300 | 4302008.759 | 38474059.536 |
| HL29+800 | 4305064.695 | 38473212.929 | HL33+400 | 4301912.977 | 38474058.829 |
| HL29+900 | 4305013.280 | 38473292.268 | HL33+500 | 4301850.702 | 38474135.234 |
| HL30+000 | 4304959.542 | 38473371.082 | HL33+600 | 4301778.225 | 38474195.086 |
| HL30+100 | 4304931.754 | 38473466.840 | HL33+700 | 4301721.056 | 38474268.847 |
| HL30+200 | 4304905.088 | 38473562.800 | HL33+800 | 4301636.778 | 38474292.527 |
| HL30+300 | 4304859.724 | 38473651.033 | HL33+900 | 4301546.131 | 38474281.658 |
| HL30+400 | 4304783.805 | 38473715.321 | HL34+000 | 4301453.150 | 38474305.214 |
| HL30+500 | 4304693.495 | 38473757.053 | HL34+100 | 4301358.409 | 38474334.537 |
| HL30+600 | 4304602.090 | 38473797.580 | HL34+200 | 4301261.116 | 38474348.625 |
| HL30+700 | 4304509.224 | 38473834.584 | HL34+300 | 4301161.478 | 38474357.127 |
| HL30+800 | 4304415.176 | 38473868.474 | HL34+400 | 4301062.941 | 38474373.643 |
| HL30+900 | 4304319.612 | 38473897.929 | HL34+500 | 4300964.480 | 38474391.121 |
| HL31+000 | 4304223.304 | 38473924.502 | HL34+600 | 4300865.815 | 38474407.322 |
| HL31+100 | 4304125.432 | 38473945.016 | HL34+700 | 4300767.968 | 38474427.810 |
| HL31+200 | 4304027.716 | 38473966.261 | HL34+800 | 4300671.492 | 38474454.032 |
| HL31+300 | 4303930.147 | 38473988.113 | HL34+900 | 4300576.381 | 38474484.917 |
| HL31+400 | 4303832.233 | 38474008.309 | HL35+000 | 4300482.765 | 38474519.432 |
| HL31+500 | 4303733.835 | 38474026.087 | HL35+100 | 4300388.768 | 38474553.489 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（右岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HR0+000 | 4324466.151 | 38469948.465 | HR3+600 | 4322577.007 | 38467148.256 |
| HR0+100 | 4324388.420 | 38469886.003 | HR3+700 | 4322522.936 | 38467064.245 |
| HR0+200 | 4324308.208 | 38469831.650 | HR3+800 | 4322477.450 | 38466975.290 |
| HR0+300 | 4324250.006 | 38469750.946 | HR3+900 | 4322426.898 | 38466889.188 |
| HR0+400 | 4324195.797 | 38469667.828 | HR4+000 | 4322372.469 | 38466805.302 |
| HR0+500 | 4324168.804 | 38469573.829 | HR4+100 | 4322315.287 | 38466723.289 |
| HR0+600 | 4324121.947 | 38469489.392 | HR4+200 | 4322256.637 | 38466642.502 |
| HR0+700 | 4324096.976 | 38469392.776 | HR4+300 | 4322194.005 | 38466564.621 |
| HR0+800 | 4324076.795 | 38469295.542 | HR4+400 | 4322138.017 | 38466481.823 |
| HR0+900 | 4324041.836 | 38469202.180 | HR4+500 | 4322082.140 | 38466398.938 |
| HR1+000 | 4324020.693 | 38469104.632 | HR4+600 | 4322024.643 | 38466317.185 |
| HR1+100 | 4323994.684 | 38469008.082 | HR4+700 | 4321956.650 | 38466243.966 |
| HR1+200 | 4323976.653 | 38468909.870 | HR4+800 | 4321876.058 | 38466188.072 |
| HR1+300 | 4323956.378 | 38468813.925 | HR4+900 | 4321789.371 | 38466138.990 |
| HR1+400 | 4323898.370 | 38468733.348 | HR5+000 | 4321717.150 | 38466069.883 |
| HR1+500 | 4323851.282 | 38468645.641 | HR5+100 | 4321640.681 | 38466005.959 |
| HR1+600 | 4323779.653 | 38468576.780 | HR5+200 | 4321577.212 | 38465928.995 |
| HR1+700 | 4323720.955 | 38468496.092 | HR5+300 | 4321514.041 | 38465851.475 |
| HR1+800 | 4323686.580 | 38468403.725 | HR5+400 | 4321466.201 | 38465764.092 |
| HR1+900 | 4323635.884 | 38468320.143 | HR5+500 | 4321399.552 | 38465691.604 |
| HR2+000 | 4323572.248 | 38468243.971 | HR5+600 | 4321322.722 | 38465632.349 |
| HR2+100 | 4323506.903 | 38468168.804 | HR5+700 | 4321238.677 | 38465578.472 |
| HR2+200 | 4323435.836 | 38468099.024 | HR5+800 | 4321158.253 | 38465519.043 |
| HR2+300 | 4323361.387 | 38468034.868 | HR5+900 | 4321075.353 | 38465463.219 |
| HR2+400 | 4323266.210 | 38468005.566 | HR6+000 | 4320996.020 | 38465402.496 |
| HR2+500 | 4323170.946 | 38467982.967 | HR6+100 | 4320913.789 | 38465346.757 |
| HR2+600 | 4323086.216 | 38467936.250 | HR6+200 | 4320842.021 | 38465277.120 |
| HR2+700 | 4323038.351 | 38467850.788 | HR6+300 | 4320767.959 | 38465210.058 |
| HR2+800 | 4322973.672 | 38467775.264 | HR6+400 | 4320705.833 | 38465135.044 |
| HR2+900 | 4322915.020 | 38467694.338 | HR6+500 | 4320713.073 | 38465040.737 |
| HR3+000 | 4322881.457 | 38467600.878 | HR6+600 | 4320655.745 | 38464960.371 |
| HR3+100 | 4322855.713 | 38467504.540 | HR6+700 | 4320574.344 | 38464903.042 |
| HR3+200 | 4322862.355 | 38467404.981 | HR6+800 | 4320486.999 | 38464855.160 |
| HR3+300 | 4322814.348 | 38467320.699 | HR6+900 | 4320393.195 | 38464820.739 |
| HR3+400 | 4322724.774 | 38467278.521 | HR7+000 | 4320297.500 | 38464792.367 |
| HR3+500 | 4322641.606 | 38467224.275 | HR7+100 | 4320198.889 | 38464778.032 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（右岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HR7+200 | 4320099.042 | 38464776.754 | HR10+800 | 4317247.259 | 38463059.519 |
| HR7+300 | 4319999.384 | 38464777.366 | HR10+900 | 4317199.877 | 38462971.458 |
| HR7+400 | 4319904.544 | 38464793.033 | HR11+000 | 4317152.015 | 38462883.659 |
| HR7+500 | 4319807.634 | 38464814.082 | HR11+100 | 4317104.183 | 38462795.841 |
| HR7+600 | 4319710.268 | 38464832.554 | HR11+200 | 4317057.378 | 38462707.507 |
| HR7+700 | 4319613.853 | 38464855.063 | HR11+300 | 4317000.433 | 38462627.622 |
| HR7+800 | 4319519.993 | 38464885.958 | HR11+400 | 4316915.062 | 38462575.568 |
| HR7+900 | 4319422.339 | 38464873.669 | HR11+500 | 4316827.592 | 38462527.123 |
| HR8+000 | 4319338.973 | 38464819.744 | HR11+600 | 4316735.526 | 38462488.653 |
| HR8+100 | 4319261.872 | 38464756.253 | HR11+700 | 4316637.967 | 38462470.586 |
| HR8+200 | 4319189.369 | 38464687.381 | HR11+800 | 4316540.083 | 38462454.046 |
| HR8+300 | 4319114.246 | 38464621.522 | HR11+900 | 4316441.219 | 38462441.085 |
| HR8+400 | 4319035.888 | 38464559.536 | HR12+000 | 4316342.335 | 38462427.779 |
| HR8+500 | 4318957.184 | 38464497.910 | HR12+100 | 4316244.604 | 38462408.054 |
| HR8+600 | 4318878.099 | 38464436.810 | HR12+200 | 4316152.038 | 38462439.881 |
| HR8+700 | 4318785.588 | 38464399.044 | HR12+300 | 4316065.981 | 38462490.777 |
| HR8+800 | 4318694.351 | 38464358.224 | HR12+400 | 4315970.136 | 38462516.905 |
| HR8+900 | 4318604.465 | 38464314.487 | HR12+500 | 4315871.085 | 38462529.835 |
| HR9+000 | 4318517.858 | 38464264.495 | HR12+600 | 4315773.361 | 38462550.432 |
| HR9+100 | 4318431.637 | 38464213.919 | HR12+700 | 4315677.583 | 38462578.496 |
| HR9+200 | 4318345.224 | 38464163.863 | HR12+800 | 4315588.480 | 38462618.164 |
| HR9+300 | 4318261.123 | 38464110.126 | HR12+900 | 4315493.245 | 38462629.115 |
| HR9+400 | 4318183.264 | 38464047.519 | HR13+000 | 4315393.898 | 38462632.749 |
| HR9+500 | 4318110.119 | 38463979.380 | HR13+100 | 4315298.449 | 38462604.487 |
| HR9+600 | 4318027.913 | 38463923.633 | HR13+200 | 4315198.731 | 38462598.785 |
| HR9+700 | 4317936.190 | 38463883.798 | HR13+300 | 4315099.977 | 38462599.137 |
| HR9+800 | 4317844.469 | 38463843.956 | HR13+400 | 4315002.220 | 38462578.166 |
| HR9+900 | 4317757.828 | 38463795.097 | HR13+500 | 4314902.662 | 38462570.867 |
| HR10+000 | 4317689.174 | 38463722.422 | HR13+600 | 4314803.189 | 38462564.945 |
| HR10+100 | 4317621.110 | 38463649.395 | HR13+700 | 4314704.730 | 38462580.496 |
| HR10+200 | 4317558.002 | 38463571.917 | HR13+800 | 4314608.324 | 38462605.964 |
| HR10+300 | 4317502.332 | 38463488.931 | HR13+900 | 4314535.899 | 38462671.882 |
| HR10+400 | 4317446.234 | 38463406.149 | HR14+000 | 4314473.171 | 38462749.309 |
| HR10+500 | 4317392.711 | 38463321.736 | HR14+100 | 4314402.562 | 38462819.631 |
| HR10+600 | 4317342.912 | 38463235.133 | HR14+200 | 4314323.868 | 38462881.198 |
| HR10+700 | 4317295.021 | 38463147.376 | HR14+300 | 4314259.154 | 38462957.190 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（右岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HR14+400 | 4314184.680 | 38463022.452 | HR18+000 | 4311090.714 | 38464307.320 |
| HR14+500 | 4314088.431 | 38463045.510 | HR18+100 | 4311054.903 | 38464400.679 |
| HR14+600 | 4313988.612 | 38463050.450 | HR18+200 | 4311020.973 | 38464494.616 |
| HR14+700 | 4313888.970 | 38463055.743 | HR18+300 | 4310974.220 | 38464582.978 |
| HR14+800 | 4313789.259 | 38463058.143 | HR18+400 | 4310930.171 | 38464672.737 |
| HR14+900 | 4313690.735 | 38463075.050 | HR18+500 | 4310889.011 | 38464763.846 |
| HR15+000 | 4313603.232 | 38463120.019 | HR18+600 | 4310849.123 | 38464855.536 |
| HR15+100 | 4313530.400 | 38463188.347 | HR18+700 | 4310816.565 | 38464949.687 |
| HR15+200 | 4313477.782 | 38463273.213 | HR18+800 | 4310748.625 | 38465022.421 |
| HR15+300 | 4313429.924 | 38463360.703 | HR18+900 | 4310678.488 | 38465093.492 |
| HR15+400 | 4313359.658 | 38463429.622 | HR19+000 | 4310597.265 | 38465149.539 |
| HR15+500 | 4313280.839 | 38463490.617 | HR19+100 | 4310523.626 | 38465216.461 |
| HR15+600 | 4313223.550 | 38463572.074 | HR19+200 | 4310447.353 | 38465281.073 |
| HR15+700 | 4313144.701 | 38463615.744 | HR19+300 | 4310380.710 | 38465355.262 |
| HR15+800 | 4313050.289 | 38463589.760 | HR19+400 | 4310319.080 | 38465434.009 |
| HR15+900 | 4312958.019 | 38463616.473 | HR19+500 | 4310266.094 | 38465518.363 |
| HR16+000 | 4312859.907 | 38463622.149 | HR19+600 | 4310251.972 | 38465616.915 |
| HR16+100 | 4312763.777 | 38463620.601 | HR19+700 | 4310252.881 | 38465716.837 |
| HR16+200 | 4312671.601 | 38463648.399 | HR19+800 | 4310261.645 | 38465816.308 |
| HR16+300 | 4312575.582 | 38463676.217 | HR19+900 | 4310304.277 | 38465904.713 |
| HR16+400 | 4312481.513 | 38463710.082 | HR20+000 | 4310368.223 | 38465981.562 |
| HR16+500 | 4312387.236 | 38463743.363 | HR20+100 | 4310429.074 | 38466060.329 |
| HR16+600 | 4312293.753 | 38463778.363 | HR20+200 | 4310432.981 | 38466155.597 |
| HR16+700 | 4312202.759 | 38463819.676 | HR20+300 | 4310364.559 | 38466224.073 |
| HR16+800 | 4312107.896 | 38463851.169 | HR20+400 | 4310272.818 | 38466263.215 |
| HR16+900 | 4312011.317 | 38463875.953 | HR20+500 | 4310178.983 | 38466296.439 |
| HR17+000 | 4311911.336 | 38463875.719 | HR20+600 | 4310087.220 | 38466335.271 |
| HR17+100 | 4311811.689 | 38463883.264 | HR20+700 | 4310022.274 | 38466410.722 |
| HR17+200 | 4311712.135 | 38463892.687 | HR20+800 | 4309969.001 | 38466495.247 |
| HR17+300 | 4311615.117 | 38463915.327 | HR20+900 | 4309950.752 | 38466592.281 |
| HR17+400 | 4311521.459 | 38463949.425 | HR21+000 | 4309972.578 | 38466689.702 |
| HR17+500 | 4311426.593 | 38463980.982 | HR21+100 | 4309997.101 | 38466786.629 |
| HR17+600 | 4311330.959 | 38464010.119 | HR21+200 | 4310014.188 | 38466885.141 |
| HR17+700 | 4311240.267 | 38464051.633 | HR21+300 | 4310014.923 | 38466984.718 |
| HR17+800 | 4311178.390 | 38464128.105 | HR21+400 | 4309971.750 | 38467074.455 |
| HR17+900 | 4311129.245 | 38464215.141 | HR21+500 | 4309918.037 | 38467158.519 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（右岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HR21+600 | 4309872.266 | 38467247.322 | HR25+200 | 4307158.564 | 38469352.097 |
| HR21+700 | 4309817.174 | 38467330.778 | HR25+300 | 4307128.905 | 38469447.594 |
| HR21+800 | 4309731.729 | 38467379.423 | HR25+400 | 4307110.061 | 38469545.681 |
| HR21+900 | 4309641.162 | 38467421.815 | HR25+500 | 4307095.500 | 38469644.439 |
| HR22+000 | 4309547.998 | 38467458.072 | HR25+600 | 4307099.455 | 38469743.550 |
| HR22+100 | 4309456.132 | 38467496.945 | HR25+700 | 4307096.131 | 38469843.358 |
| HR22+200 | 4309369.445 | 38467546.034 | HR25+800 | 4307083.470 | 38469941.842 |
| HR22+300 | 4309278.443 | 38467587.014 | HR25+900 | 4307043.767 | 38470032.443 |
| HR22+400 | 4309192.556 | 38467638.117 | HR26+000 | 4306976.952 | 38470106.706 |
| HR22+500 | 4309106.100 | 38467688.352 | HR26+100 | 4306906.155 | 38470177.331 |
| HR22+600 | 4309018.932 | 38467737.358 | HR26+200 | 4306835.323 | 38470247.920 |
| HR22+700 | 4308931.626 | 38467786.090 | HR26+300 | 4306763.676 | 38470317.667 |
| HR22+800 | 4308845.762 | 38467837.246 | HR26+400 | 4306692.935 | 38470387.386 |
| HR22+900 | 4308767.819 | 38467899.666 | HR26+500 | 4306608.272 | 38470440.492 |
| HR23+000 | 4308695.013 | 38467967.928 | HR26+600 | 4306519.924 | 38470487.296 |
| HR23+100 | 4308647.958 | 38468055.881 | HR26+700 | 4306436.726 | 38470542.469 |
| HR23+200 | 4308604.694 | 38468145.968 | HR26+800 | 4306364.922 | 38470611.349 |
| HR23+300 | 4308559.790 | 38468235.199 | HR26+900 | 4306305.883 | 38470691.853 |
| HR23+400 | 4308508.336 | 38468320.888 | HR27+000 | 4306247.821 | 38470773.212 |
| HR23+500 | 4308472.906 | 38468414.263 | HR27+100 | 4306188.054 | 38470853.384 |
| HR23+600 | 4308430.050 | 38468504.306 | HR27+200 | 4306126.772 | 38470932.341 |
| HR23+700 | 4308384.588 | 38468593.346 | HR27+300 | 4306053.856 | 38471000.412 |
| HR23+800 | 4308303.909 | 38468640.318 | HR27+400 | 4305990.901 | 38471078.062 |
| HR23+900 | 4308221.720 | 38468689.240 | HR27+500 | 4305926.397 | 38471154.329 |
| HR24+000 | 4308124.614 | 38468713.020 | HR27+600 | 4305864.451 | 38471232.570 |
| HR24+100 | 4308028.526 | 38468740.233 | HR27+700 | 4305816.089 | 38471319.773 |
| HR24+200 | 4307934.114 | 38468772.789 | HR27+800 | 4305779.460 | 38471412.785 |
| HR24+300 | 4307838.591 | 38468802.357 | HR27+900 | 4305757.831 | 38471509.899 |
| HR24+400 | 4307745.561 | 38468838.990 | HR28+000 | 4305758.104 | 38471609.895 |
| HR24+500 | 4307654.111 | 38468879.417 | HR28+100 | 4305757.664 | 38471709.892 |
| HR24+600 | 4307567.008 | 38468928.476 | HR28+200 | 4305756.179 | 38471809.881 |
| HR24+700 | 4307483.987 | 38468984.220 | HR28+300 | 4305755.290 | 38471909.868 |
| HR24+800 | 4307402.648 | 38469042.387 | HR28+400 | 4305754.131 | 38472009.857 |
| HR24+900 | 4307324.384 | 38469104.420 | HR28+500 | 4305738.955 | 38472108.616 |
| HR25+000 | 4307258.695 | 38469179.592 | HR28+600 | 4305725.859 | 38472207.713 |
| HR25+100 | 4307204.495 | 38469263.586 | HR28+700 | 4305710.342 | 38472306.118 |

清水河五台山风景区段管理范围划界桩坐标（右岸）

续附表1-1

| 桩号 | 坐标值(m) | 桩号 | 坐标值(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| HR28+800 | 4305662.545 | 38472391.373 | HR32+100 | 4303143.389 | 38474048.199 |
| HR28+900 | 4305615.675 | 38472478.453 | HR32+200 | 4303056.457 | 38474096.341 |
| HR29+000 | 4305546.555 | 38472550.717 | HR32+300 | 4302960.221 | 38474120.915 |
| HR29+100 | 4305476.827 | 38472622.383 | HR32+400 | 4302860.903 | 38474129.002 |
| HR29+200 | 4305406.327 | 38472693.039 | HR32+500 | 4302761.247 | 38474126.459 |
| HR29+300 | 4305322.760 | 38472740.439 | HR32+600 | 4302664.592 | 38474113.808 |
| HR29+400 | 4305223.058 | 38472744.520 | HR32+700 | 4302575.980 | 38474108.742 |
| HR29+500 | 4305134.073 | 38472786.399 | HR32+800 | 4302479.267 | 38474084.548 |
| HR29+600 | 4305067.582 | 38472860.841 | HR32+900 | 4302393.386 | 38474034.523 |
| HR29+700 | 4305000.819 | 38472934.942 | HR33+000 | 4302299.531 | 38474000.176 |
| HR29+800 | 4304950.327 | 38473019.486 | HR33+100 | 4302205.902 | 38473966.485 |
| HR29+900 | 4304928.331 | 38473116.969 | HR33+200 | 4302114.069 | 38473944.493 |
| HR30+000 | 4304899.594 | 38473212.743 | HR33+300 | 4302015.505 | 38473945.797 |
| HR30+100 | 4304857.572 | 38473302.735 | HR33+400 | 4301919.500 | 38473969.155 |
| HR30+200 | 4304796.083 | 38473380.574 | HR33+500 | 4301834.409 | 38474007.122 |
| HR30+300 | 4304773.343 | 38473476.809 | HR33+600 | 4301749.945 | 38474060.199 |
| HR30+400 | 4304688.456 | 38473528.315 | HR33+700 | 4301666.638 | 38474115.245 |
| HR30+500 | 4304607.023 | 38473586.354 | HR33+800 | 4301594.299 | 38474183.983 |
| HR30+600 | 4304544.251 | 38473662.219 | HR33+900 | 4301501.007 | 38474219.228 |
| HR30+700 | 4304476.043 | 38473734.147 | HR34+000 | 4301405.538 | 38474248.804 |
| HR30+800 | 4304390.390 | 38473784.866 | HR34+100 | 4301310.826 | 38474277.284 |
| HR30+900 | 4304296.501 | 38473819.199 | HR34+200 | 4301214.033 | 38474253.809 |
| HR31+000 | 4304199.478 | 38473842.888 | HR34+300 | 4301118.493 | 38474233.453 |
| HR31+100 | 4304106.867 | 38473871.609 | HR34+400 | 4301025.343 | 38474266.252 |
| HR31+200 | 4304014.609 | 38473907.796 | HR34+500 | 4300926.585 | 38474270.122 |
| HR31+300 | 4303918.287 | 38473934.652 | HR34+600 | 4300832.533 | 38474289.481 |
| HR31+400 | 4303820.559 | 38473954.838 | HR34+700 | 4300735.819 | 38474311.886 |
| HR31+500 | 4303720.884 | 38473951.570 | HR34+800 | 4300647.081 | 38474357.091 |
| HR31+600 | 4303627.204 | 38473979.048 | HR34+900 | 4300553.853 | 38474391.293 |
| HR31+700 | 4303528.480 | 38473993.285 | HR35+000 | 4300454.278 | 38474392.214 |
| HR31+800 | 4303434.540 | 38474022.579 | HR35+100 | 4300403.200 | 38474468.294 |
| HR31+900 | 4303336.157 | 38474018.587 | HR35+200 | 4300314.885 | 38474512.684 |
| HR32+000 | 4303236.262 | 38474020.971 |  |  |  |

# Text boxes

精度分析

成果验收、提交

技术设计

测区踏勘

基础控制测量

航空摄影+GPS摄站坐标获取

检查验收

外业检查、验收

内业空三加密

全数字摄影测量数据采集、DEM获取

选点、埋石、布标

内业检查验收

数字产品制作