五台山风景名胜区石咀镇供水工程环境影响报告表审批公示

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五台山风景名胜区石咀镇供水工程 | 五台山景区石咀镇 | 五台山风景名胜区规划国土建设局 | 国环正源（江苏）生态有限公司 | 五台山风景名胜区石咀镇供水工程项目拟建1口应急水源井（坐标：东经113°44′57.00″，北纬38°56′17.00″），水源井位于榆林村北185m；新建石咀水厂1座，位于石咀镇芦家庄村西南侧，变电站北40m处。新建水源井到石咀水厂输水管道，总长度6.64km，采用DN150双管敷设。建设五台山风景名胜区水务运管监控系统。 | 本项目为供水工程项目，不同于一般的工业项目，施工期的环境影响较大，需采取切实可行的措施来减轻施工期的环境影响。运营期的环境影响较小。 施工期环境污染防治措施 一、施工期大气环境保护措施 打井过程中在项目区周围采用围栏阻隔，并禁止在场外作业，定期洒水，作业面保持一定湿度；在管线敷设过程中，分段开挖施工，施工结束后及时回填；施工场地周围要设置不低于2.0米稳固整齐的围挡，大风天气停止土方作业、同时作业处覆以防尘网、洒水降尘；易产生扬尘的建筑材料采用防尘布苫盖；运输路面采用定时洒水抑尘、车辆苫盖篷布，施工场地出口应设置车辆清洗平台等措施；水厂施工期项目区周围采用围栏阻隔，并禁止在场外作业，定期洒水，作业面保持一定湿度； 二、噪声污染防治措施 施工期打井设备选用低噪声设备；管道敷设期制定严格合理的施工计划，严格控制施工作业时间，禁止在中午休息时间或夜间休息时间作业；加强施工管理，合理安排作业次序，尽量避免高噪声设备同时作业，并应在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障；提倡文明施工，加强施工人员管理；选用低噪声设备；对机械进行定期维护和保养；减少施工交通噪声，经过村庄时严格限制车速，禁止鸣笛；运营期不产生噪声；选用低噪声设备，采用减振、消声、隔音等措施。 三、废水防治措施 施工配料溢流及施工设备清洗废水经沉淀后用于场地洒水抑尘不外排；管道清洗废水用于周围荒地洒水和场地洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托租用民房生活设施，粪便污水排入旱厕，由当地农民定期拉运沤肥。 四、固废防治措施 本项目钻井采用的钻井液为水基钻井液，钻井完成后泥浆在沉淀池中自然干化后放置在开挖土方堆放区，用于后期场地生态恢复；管沟开挖过程弃方，由附近村民拉走自用土石方无弃方；施工区设置垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一拉运处置；废矿物油及废油桶暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 五、生态环境保护措施 打井期施工结束后尽快恢复施工占地原貌，施工临时占用的绿地在施工结束后恢复绿地，补种植被；管道施工主要是合理布置施工时间和时序，避免丰水期、大风天气和雨季施工，尽量减少由于地表开挖引起的水土流失；严格控制了施工作业带范围；在耕作区开挖管沟时，施工中应执行分层开挖、分层回填的操作规范，对开挖临时土方堆积物周边采用装土编织袋围堰防护，在大风、暴雨天气时其表面采用苫布遮盖防止水土流失，施工结束后要及时对临时占地进行土地平整、耕翻疏松（表土层30-40cm），恢复原土地利用功能；临时占用荒地，翻松后撒播草籽，恢复为草地；临时占用交通运输用地，场地清理地面硬化后恢复原貌。 运营期环境保护措施 本项目运营期无废气产生。 本项目运营期噪声本项目运营后生产过程中设备运行和车辆行驶产生的噪声对周边的环境影响较小。采取以下措施：采用噪声较低的设备，并加强维护保养、泵类安装于水泵间内，建筑隔声。 本项目运营期废水为职工日常生活产生的污水、厂区设化粪池由吸粪车抽吸外运，送至石咀污水处理站进行处理；本项目废水不外排；本项目各项固体废物经得到合理有效的收集、储存和处置。厂区地面均采取硬化防渗措施，故本项目无污染地下水及土壤环境的途径，不会对地下水及土壤产生影响。 本项目固体废物主要有生活垃圾、泥饼、废二氧化氯包装袋、废聚合氯化铝包装袋、废矿物油、水质检测产生的废酸碱液等。次氯酸钠包装外售资源回收单位；废矿物油及废油桶暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置 |
| 公众反馈意见联系电话：五台山风景名胜区行政审批服务管理局 03506549339 |