五台山风景名胜区石咀镇集中供热工程项目环境影响报告表审批公示

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五台山风景名胜区石咀镇集中供热工程 | 五台山景区石咀镇 | 五台山风景名胜区宝鼎新能源供热有限公司 | 山西嘉润蓝天科技有限公司 | 新建2×58MW+2×29MW燃气锅炉热源厂一座。实现供热面积236.91万m2，供热负荷167.5MW；热源厂供热主干线管径为DN800~DN200，主干线全长约81×2km，管网线路走向及平面布置详见附图13。热力站共计19座，其中10MW热力站17座，15MW热力站2座。 | 本项目为热力生产项目，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）第一类鼓励类中‘二十二城镇基础设施’中的“11城镇集中供热建设和改造工程”重点采取以下措施，可以减轻和预防对环境的不良影响 施工期环境污染防治措施 一、大气环境保护措施 在本项目建设施工整个过程中会产生大量粉尘，车辆、燃油施工机械尾气，（一）严格落实施工场地“六个百分之百”要求，组织落实各项污染防治措施，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。（二）施工工地要使用达到国三排放标准并有登记编码的非道路移动机械进行施工作业，施工过程中的机械设备需使用符合国家标准的燃料，施工单位应加强施工期间机械设备的管理，保证各机械设备正常运行，对于暂时不使用和设备应及时关停，减少待机时间，尽可能在最大程度上减少施工机械尾气的排放 二、噪声污染防治措施 （一）降低施工设备噪声。施工时施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；要定期对机械设备进行维护，使其一直保持良好状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。 （二）合理安排施工时间。合理安排强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污 染的时间。尽量避免高噪声设备同时施工，且禁止夜间（22：00-次日6：00）施工。（三）降低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。（四）减轻交通运输噪声。施工期运输车辆在经过敏感目标时应减速慢行、禁止鸣笛，禁止夜间运输。 三、废水防治措施 施工期间主要为机械、车辆冲洗用水等，主要污染物为COD、SS、石油类等；设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一座10m3临时沉淀池收集后回用。施工期废水均不外排，对周围环境及地表水环境不会造成影响 四、固废防治措施 施工期固废主要包括弃土、建筑垃圾和生活垃圾。本项目产生弃方交予有关单位综合利用处理。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装等出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定的回填工地倾倒。施工过程中施工人员产生的生活垃圾应充分利用现有的换热站及管网沿线现有垃圾收集装置，将施工人员产生的生活垃圾集中收集送周围垃圾收集点集中处理。 五、生态环境防护措施 施工期生态环境影响主要是热源厂占用土地，破坏地表植被、水土流失等以及供热管网施工将破坏施工区植被，另外施工扬尘对周围农业生态的影响主要体现为扬尘降落在项目厂区周围农作物叶子，影响农作物的生长，降低农作物的产量。施工时采取以下措施：（一）施工现场设置围挡，并采取洒水抑尘措施以降低施工扬尘的影响。（二）施工现场物料采取遮盖措施，物料四周设置围挡，避免雨水冲刷形成泥石流。（三）严格控制施工范围，严禁超界限施工造成项目区以外植被占压及破坏。（四）施工期间要严格划定挖填土方界线，不得超界线施工；施工时开挖的土方、废石，就地回填，不得随意抛弃；施工中注意采取洒水措施，防止施工扬尘对周围环境产生不利影响；施工期对于占地要及时压实，减轻因土质松散产生的水土流失；施工期要采取边施工、边建设、边恢复措施。 上述施工过程中产生的污染都是暂时的、局部的，且随着施工过程的结束，该污染也将消失。 运营期环境保护措施 一、废气影响 本项目运营期废气主要是天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx ；燃气锅炉烟气污染防治技术为“低氮燃烧、低氮燃烧+SCR脱硝”，本项目废气治理措施采用低氮燃烧技术，各项污染物浓度满足山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3燃气锅炉大气污染物排放限值（颗粒物排放浓度：5mg/m3 、SO2 排放浓度 35mg/m3 、NOX 排放浓度 50mg/m3 ）。 二、噪声影响 本项目运营期噪声本项目运营后生产过程中设备运行和车辆行驶产生的噪声对周边的环境影响较小。 三、废水影响 本项目运营期废水主要为生活废水、锅炉排污水和软化水制备废水。生活废水与锅炉排污水排入规划的污水处理厂，热源厂采用铺设钢管连接与污水处理厂，生活污水经化粪池处理，排入市政排水管道，最终送至五台山风景名胜区污水处理厂处理后排放。 四、固体废物影响 本项目固体废物主要有项目运营期产生的固体废物主要为废弃的离子交换树脂以及职工生活垃圾。生活垃圾在厂内集中收集，由建设单位定期送往当地环卫部门指定地点处理。更换下来的废树脂应存入专用容器内，做好相应的记录，由设备厂家回收利用，不储存。废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等，要求按照危险废物贮存污染控制标准(GB18597— 2023）以及危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276—2022）要求，设置危废暂存间，废矿物油等暂时储存在在危废间，定期由有资质的单位收集处理。 五、地下水、土壤和生态环境影响 本项目建设内容锅炉，产生的废水主要为软水制备废水、锅炉排污水。由于废水中涉及的污染物含量较少且依托的市政污水管网排放，不存在污染地下水和土壤的途径。本项目所有设备均布置于锅炉房内，营运期废气、废水、固废、噪声等均采取严格污染防治措施，对区域环境影响较小。 六、环境风险影响 本项目涉及的主要危险物质为天然气，天然气存在量远低于其临界量，针对本项目存在的事故风险，制定相关预防及应急措施，严格按照防范措施和应急预案执行，加强生产管理的情况下，风险事故隐患可降至可接受水平。 |
| 公众反馈意见联系电话：五台山风景名胜区行政审批服务管理局 03506549339 |