五台山新坊村农村旅游公路项目环境影响报告表审批公示

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五台山新坊村农村旅游公路 | 五台山景区台怀镇 | 五台县台怀镇人民政府 | 山西铭泽阳光环保科技有限公司 | 五台山新坊村农村旅游公路本期项目起点位于新坊村西南 （K0+580），与“砂石线旅游公路-新坊村道路”T 型交叉，路线在新坊村西南侧行进，终点位于殊像寺停车场南侧（K1+020）接砂石线旅游公路Z线，路线全长440m。 | 1、生态影响的防治措施 施工期生态环境保护措施详见生态环境影响专项评价。 2、环境空气污染防治措施 （1）施工扬尘 按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治行动计划的通知》（晋政办发〔2018〕52号）、《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》加强扬尘污染控制，在施工期做好以下防尘措施： 1）建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 2）施工期间在道路红线处设置围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座处，应设置警示牌； 3）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 4）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，粉状物不能露天堆放，对易于起尘的建筑材料要用防尘布苫盖，以减少施工工地的扬尘； 5）施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池等其它防治措施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆； 6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； 7）施工便道防尘措施。施工期间施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或其他有效的防尘措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘； 8）工程施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、防尘网或其它有效防尘措施；在晴朗天气，视情况等时间间隔洒水，扬尘严重时应加大洒水频率； 9）施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量； 10）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； 11）对施工便道每天洒水抑尘。 通过采取以上措施，可将施工期间扬尘对周围环境影响程度降至最低。 （2）机械和车辆尾气 通过加强车辆和设备维护保养，加强施工机械和施工车辆作业点和线路的合理设置和管理工作，可有效降低排放尾气中的污染物浓度，另外施工机械和车辆尾气排放仅在施工期发生，施工结束影响即消失，所以施工机械和车辆尾气排放影响较小。 （3）沥青烟气 本次工程沥青采取商品沥青砼形式，熔融和拌和过程不在现场进行，沥青熔融、搅拌过程的沥青烟影响可以消除。摊铺时产生的有害物质比沥青熔融和搅拌时要少很多，对周围环境影响较小。施工期间，施工单位应该辅助施工人员做好相关健康防护工作，减少有毒有害物质人体的伤害。 3、水环境保护措施 （1）施工废水污染防治要求 ①严禁施工污废水直排入附近河流，拟建公路拟对生产废水采用自然沉降法进行处理后全部回用于洒水降尘。在沿线施工场地各设一座简单平流式自然沉淀池，施工生产废水及洗车废水由沉淀池收集，经沉淀、隔油等简单处理后全部回用于洒水降尘，严禁外排。 ②桥涵、桩基础工程尽量选在枯水期施工，避免在汛期、丰水期施工。 ③在拟建公路工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沿线河道范围内，以免随雨水冲入河流，造成污染。 ④施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。 ⑤禁止在河道、沟渠范围内取土、挖坑以及设置取土场，不得任意取用水利工程土料、石料。在河附近不能堆放任何建筑材料和弃渣，或倾倒任何废弃物。 ⑥对采用钻孔桩基础施工的跨河桥梁，严禁将桩基钻孔出渣及施工废弃物排入水体，桥墩施工区附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。跨河桥梁上部结构施工过程中应在水上作业平台设置垃圾箱，并进行定期收集处理，不得弃入河流。 ⑦桥梁施工过程中，做好施工设备维护、保养工作，防止油料泄漏。 （2）生活污水控制措施 项目施工现场不设施工驻地，项目施工人员雇佣沿线村民，不提供食宿，依托附近居民，使用旱厕，盥洗废水可用于洒水抑尘，严禁外排入河流。采取上述措施后，可最大限度地减少施工期对沿线河流的影响。 （3）风景名胜区水环境保护措施 ①加强施工机械维护，减少机械油污跑冒滴漏，减轻油污对水环境的影响。 ②施工时要做好地面防渗措施，防止施工污废水的下渗对风景名胜区水环境水质产生影响。施工结束后也应该做好地面防渗，防止公路运营工程中雨污水和突发情况下的污水入渗，影响水环境水质。 ③严禁在风景名胜区一级保护区内设置临时工程，拟建公路沿线严禁排放施工废水和生活污水。施工期应按照上述要求实施，以便减轻对当地水环境的影响。 4、噪声防治措施 根据工程周围环境现状，公路沿线分布有村庄，因此，对工程的施工噪声应加强控制，避免产生对周围环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则： （1）事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解； （2）施工区应实施严格的隔声措施，降低施工噪声影响； （3）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距敏感点较远的地方场界范围内，保证施工场界达标； （4）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； （5）尽量将强噪声设备分散安排，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响； （6）建设期路过村庄路段施工需要围挡以减少对周边村民的影响，禁止夜间施工； （7）严格控制人为噪声，承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时做到轻拿轻放，最大限度减少噪声。本项目施工期噪声影响是短期的、可逆的，而且具有局部路段特性。一旦施工活动结束，施工期的噪声影响也就随之结束。施工期声环境保护措施详见声环境影响专项评价。 5、固体废物污染防治措施 项目施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾、开挖产生的土石方和生活垃圾。施工垃圾应当及时清运，不能及时清运的，要遮盖密目网、洒水或喷洒抑尘剂防尘。装运时，应该采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。外运时要采取密封、遮盖、表面压实洒水等措施，避免粉尘、废弃物和杂物飘洒散。若无密闭车斗，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，保证渣土、废弃物和杂物不泄露。车辆按照批准的路线和时间进行渣土的运输。 本项目原有道路为土路，对施工挖方垃圾建筑施工单位对其综合利用，经破碎后全部用于路基填充。生活垃圾要进行定点收集，定期封闭运输至城市生活垃圾处理厂统一处理，不得随意堆放，污染环境。综上所述，本项目施工期固体废物均得到合理处置，对环境的影响较小。 |
| 公众反馈意见联系电话：五台山风景名胜区行政审批服务管理局 03506549339 |